VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Silnice 2014 - IV. a V. etapa“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení podle ust. § 28 ZVZ,

jejíž předběžné oznámení dle ust. § 86 ZVZ bylo odesláno ve Věstníku veřejných zakázek dne …………

Obsah:

1.	Identifikační údaje zadavatele, další informace	3

2.	Předmět plnění veřejné zakázky	3

3.	Doba plnění veřejné zakázky	17

4.	Místo plnění veřejné zakázky	18

5.	Kvalifikační předpoklady	18

6.	Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů	30

7.	Podávání žádostí o účast	32

8.	Dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci	33

9.	Výhrady zadavatele	34

# Identifikační údaje zadavatele, další informace

## Základní údaje o zadavateli

| Název zadavatele | Moravskoslezský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | 28. října 117, 702 18 Ostrava – Moravská Ostrava |
| IČ zadavatele | 70890692 |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele či jednat jeho jménem | Miroslav Novák, hejtman kraje |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgProfile/MSK |
| e-mail | silnice2014@kr-moravskoslezsky.cz |

## Informace o zadávacím řízení

Zadavatel pro zajištění transparentnosti zadávacího řízení a pro jasné vymezení požadavků na kvalifikaci dodavatelů s odkazem na ust. § 50 odst. 2 ZVZ zpracoval tuto kvalifikační dokumentaci, která vymezuje závazné požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, kteří mají zájem účastnit se užšího řízení dle ustanovení ust. § 28 ZVZ.

Zároveň s tím zadavatel v čl. 2 této kvalifikační dokumentace uvádí stručný popis předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Textová část zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení.

# Předmět plnění veřejné zakázky

## Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem zadávané veřejné zakázky nazvané „Silnice 2014 – IV. a V. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení staveb, realizovaných v rámci projektů „Silnice 2014 – IV. etapa“ a „Silnice 2014 – V. etapa“ (dále jen souhrnně „projekt“). Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován z fondu ERDF, v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen „ROP“), Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblast: 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující dvě (2) části ve smyslu § 98 ZVZ. Uchazeč může podat nabídku pouze na jednu část veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky uvedené níže platí vždy stejně pro všechny části veřejné zakázky, není-li výslovně stanoveno jinak.

Část 1 veřejné zakázky – IV. etapa

Předmětem první části veřejné zakázky, tj. IV. etapy, jsou následující tři stavby:

| Stavba č. | Název stavby |
| --- | --- |
| 1 | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská“ |
| 2 | „Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října“ |
| 3 | „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“ |

- První stavba - „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská“

Rekonstrukce vozovky bude provedena ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání, součástí rekonstrukce nejsou plochy křižovatek.

Rekonstrukce vozovek je navržena v následujících technologiích:

TYP A

- Frézování vozovky v tl. 0,05 m

- Recyklace stávající ložní, případně části podkladní vrstvy na místě REMIX zpracováním na ložní recyklační vrstvu ACL 16 R tl. 0,05 m (TP209)

- Spojovací postřik kationaktivní emulze 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton ACO 11+ v tl. 0,05 m

TYP A – Lokální sanace

V ploše cca 10% bude provedena lokální sanace, dojde k odtěžení všech vrstev vč. případné úpravy či výměny podloží zeminy, vybudování nových konstrukčních vrstev, vybudování nových konstrukčních vrstev, který bude recyklován na místě za horka.

TYP A – Most přes řeku Ostravici ev. č. 647-046

- Frézování vozovky v tl. 0,05 m

- Spojovací postřik kationaktivní emulze v množství 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 0,05 m

TYP B – Autobusové zálivy

Budou rekonstruovány tři autobusové zálivy v následující konstrukci:

- Cementobeton a 2 x KARI síť 150/150/6 CB I 0,24 m

- Štěrk prolitý cementovou maltou ŠCM tl. 0,20 m

- Štěrkodrť 0/312 ŠD min. 0,18 m

Součástí rekonstrukce je výšková úprava silničních obrub, předláždění dvojřádku, odvodnění, obnova indukčních smyček, vodorovného dopravního značení v reflexní úpravě.

Stavba je členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory takto:

- Vozovka

- Údržbová část

- Most ev. č. 647-046

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 04/2013 Ing. Miroslavem Knápkem, Břustkova 27, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČ: 88359115, pod číslem mk-2013-09-01 (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

- Druhá stavba - „Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října“

Stavba se sestává z následujících částí:

A.	Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě:

- Silnice km 0,000-0,244, 244 m – jízdní pruhy ve směru Ostrava-Opava, před křižovatkou Opavská – 17. listopadu

- Silnice km 0,642 – 0,806, 164 m – jízdní pruh ve směru Ostrava – Poruba, před křižovatkou Opavská – Sokolovská

- Silnice km 2,247 – 2,675, 428 m – jízdní pruhy v obou směrech v prostoru křižovatek Opavská – Třebovická – Sjízdná.

Rekonstrukce komunikace je navržena v následujících technologiích:

a) Ve všech úsecích jednotný technologický postup:

Odstranění hutněných asf. vrstev a části podkladních vrstev do hl. 130 mm, rozfrézování, přidání doplňkového kameniva a reprofilace do požadovaných poměrů, recyklace za studena s použitím cementu a asf. pojiva podle TP 208, jednovrstvý emulzní nátěr nebo spojovací postřik, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní emulze, v množství zbytkového pojiva 0,4 – 0,6 kg/m2, ložní vrstva z asf. betonu ACL 16+ tl. 50 mm, spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2, obrusná vrstva z asf. betonu ACO 11+ tl. 50 mm

b) V prostoru tramvajových kolejí: Odstranění stávajících vrstev vozovky do hl. 250 mm, dohutnění podkladní vrstvy ze ŠD, podkladní vrstva stmelená cementem SC 0/32; C8/10; tl. 130 mm, jednovrstvý emulzní nátěr nebo spojovací postřik, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní emulze, v množství zbytkového pojiva 0,4 – 0,6 kg/m2, ložní vrstva z asf. betonu ACL 16+ tl. 70 mm, spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2, obrusná vrstva z asf. betonu ACO 11+ tl. 50 mm.

Součástí rekonstrukce bude i oprava silničních obrub, nově položení žulových kostek do betonu, výšková úprava silničních vpustí a kanalizačních šachet, obnova indukčních smyček SSZ, obnova VDZ.

B.	Odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října uzavřenou kanalizační sítí:

Předmětem projektu je stavba dešťové kanalizace pro odvodnění silnice II/479 v prostoru pásma ochrany vodního zdroje Nová Ves. Jsou navrženy dvě samostatné stoky, které odděleně odvodňují levou a pravou část silnice, která je rozdělena tramvajovou tratí. Kanalizační stoky budou zaústěny do potrubí DN 600 OVaK, která odvádí vody do Červeného potoka.

Rozsah stavby:

•	Stoka DN 300                             1.013,5 m

•	Stoka DN 400                                532,6 m

•	Revizní šachty DN 1000                      38 ks

•	Uliční vpusti DN 500                           42 ks

•	Homogenizace povrchu asfalt       12.580 m2

beton        1.300 m2

•	Přípojka PP DN 150                        142,0 m

•	Obnova povrchu chodníků              677,5 m2

V místě vyústění kanalizace DN 600 do Červeného potoka se zřídí záchytný objekt, jehož účelem je zachycení závadných a škodlivých látek.

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektových dokumentací stavby zpracovaných v 05/2013 společností Rechtík - PROJEKT, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČ: 16648625, pod číslem 07/2011, 10/2013 (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

- Třetí stavba - „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice na původním místě. Novou konstrukci bude tvořit předpjatá ŽB deska délky 27,4 m, uložená na elastomerových ložiscích. ŽB opěry budou přenášet zatížení na pilotách do rostlého terénu. Nově budou základy tvořit ŽB prahy na mikropilotách. Most bude vybaven podpovrchovými ocelovými dilatačními závěry typu EUROFLEX M30U. Na obou stranách mostu budou osazena předpisová zábradlí se svislou výplní výšky 1200 mm. Odvodnění na mostě je řešeno pomocí mostních vpustí. Na mostě se na návodní straně nachází chráničky plynovodu STL a vedení vodovodu. Plynovod a vodovod bude řešen formou přeložky protlakem pod koryto vodního toku. Po dobu rekonstrukce mostu bude nutné zachovat dopravu, z tohoto důvodu bude doprava vedena po provizorním mostu na pravé straně ve směru staničení. Lávka pro pěší bude připojena k provizoriu. V rámci rekonstrukce mostu dojde ke kácení 71 ks zeleně, jež bude nahrazeno výsadbou 26 ks javorů.

Parametry nového mostu:

Délka přemostění kolmá			25,00 m

Šikmost mostu				0°

Stavební výška				 1,20 m

Volná šířka mostu			 9,55 m

Šířka mezi obrubami 			 7,00 m

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 04/2013 společností MSS – projekt s.r.o., Karlovo náměstí 5, 120 00 Praha 2, pobočka Svárov 671, 755 01 Vsetín, IČ: 26849836 (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

Část 2 veřejné zakázky – V. etapa

Předmětem druhé části veřejné zakázky, tj. V. etapy, jsou následující čtyři stavby:

| Stavba č. | Název stavby |
| --- | --- |
| 1 | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská“ |
| 2 | „Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794“ |
| 3 | „Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald - Orlová“ |
| 4 | „Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné – Staré Těchanovice“ |

- První stavba  - „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská“

Stavba je dělena na dva úseky:

Úsek 1 – je vymezen křižovatkou se silnicí III/4703 – ul. Počáteční a ul. Slívovou a kruhovým objezdem se silnicí I/59 – ul. Fryštátská. Délka rekonstruované komunikace činí 1.786 m. Rekonstrukce vozovky bude provedena ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání.

Úsek 2 – je dán koridorem rekonstruované silnice III/4703 – ul. Počáteční vymezené křižovatkou se silnicí III/4703 – ul. Těšinská a ul. Šenovská. Délka rekonstruované komunikace činí 560 m. Rekonstrukce vozovky bude provedena ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání.

Rekonstrukce vozovek je navržena v následujících technologiích:

Úsek 1

TYP A

- frézování vozovky v tl. 0,10 m

- čištění povrchu vozovky

- spojovací postřik kationaktivní emulze 0,4 kg/m2

- asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 0,06 m

- spojovací postřik kationaktivní emulze v množství 0,2 kg/m2

- asfaltový beton ACO 11+ v tl. 0,05 m

TYP A – Lokální sanace

- v ploše cca 10% bude provedena lokální sanace,

- oprava lokálních poruch v podkladních živičných vrstvách – živičná směs ACO 11+ tl. 0,05 m

TYP B – Autobusové zálivy

Bude rekonstruováno pět autobusových zálivů v následující konstrukci:

- cementobeton a 2 x kari síť 150/150/6 CB I 0,24 m

- štěrk prolitý cementovou maltou ŠCM tl. 0,20 m

- štěrkodrť 0/312 ŠD min. 0,18 m+

Součástí rekonstrukce prvního úseku bude i provedení předláždění řádku z žulových kostek10/10, výšková úprava silniční obruby, výšková úprava uličních vpustí, demontáž a montáž CITY BLOKŮ, demontáž a zpětná montáž SDZ a provedení VDZ v reflexní úpravě.

Úsek 2

TYP A

- frézování vozovky v tl. 0,10 m

- čištění povrchu vozovky

- spojovací postřik kationaktivní emulze 0,4 kg/m2

- asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 0,06 m

- spojovací postřik kationaktivní emulze v množství 0,2 kg/m2

- asfaltový beton ACO 11+ v tl. 0,05 m

TYP A – Lokální sanace

- v ploše cca 10% bude provedena lokální sanace,

- oprava lokálních poruch v podkladních živičných vrstvách – živičná směs ACO 11+ tl. 0,05 m

TYP B – Autobusové zálivy

U dvou zastávek dojde k vyztužení asfaltových vrstev pomocí geomříží s tkanou textilií dle TP 147.

Součástí rekonstrukce druhého úseku bude i provedení předláždění řádku z žulových kostek10/10, výšková úprava silniční obruby, výšková úprava uličních vpustí, stávající svodidla budou nahrazeny novými JSNH4/N2, bude vyměněno SDZ A 32a a provedení VDZ v reflexní úpravě.

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 04/2013 Ing. Miroslavem Knápkem, Břustkova 27, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČ: 88359115, pod číslem mk-2013-09-06 (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

- Druhá stavba - „Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794“

Stavba je členěna na jednotlivé části takto:

- Vozovka – II/477 Vratimov – Řepiště – Lískovec (úsek 1 – 3) – SO Komunikace

- Údržbová část – II/477 (úsek 1 – 3)

- Vozovka – II/477 Vratimov – Řepiště – Lískovec (úsek 4) – SO Komunikace

- Údržbová část – II/477 (úsek 4)

- Vozovka – II/477 Vratimov – Řepiště – Lískovec (úsek 5) – SO Komunikace

- Údržbová část – II/477 (úsek 5)

- Propustek č. 1 – SO Propustky

- Propustek č. 2 – SO Propustky

- Propustek č. 3 – SO Propustky

- Propustek č. 4 – SO Propustky

- Propustek č. 5 – SO Propustky

- Propustek č. 6 – SO Propustky

Rekonstrukce komunikace bude provedena v následujících technologiích:

1. úsek v km 12,475 – 14,940 (Vratimov)

•	Frézování vozovky v tl. 110 mm

•	Čištění povrchu vozovek

•	Lokální opravy a sanace dle TP 115

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,4 kg/m2

•	Pokládka ložné živičné vrstvy ACL 16 tl. 60 mm

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,2 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm

2. úsek v km 15,930 – 17,040 (Řepiště)

•	Frézování vozovky v tl. 50 mm

•	Čištění povrchu vozovek

•	Lokální opravy a sanace dle TP 115

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,4 kg/m2

•	Pokládka ložné živičné vrstvy ACL 16 tl. 60 mm

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,2 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm

3. úsek v km 18,18 – 18,42 (Lískovec)

•	Frézování vozovky v tl. 100 mm

•	Čištění povrchu vozovek

•	Lokální opravy a sanace dle TP 115

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,4 kg/m2

•	Pokládka ložné živičné vrstvy ACL 16 tl. 60 mm

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,2 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm

4. úsek v km 1,650 – 2,512 (Řepiště – Paskov)

•	Frézování vozovky v tl. 110 mm

•	Čištění povrchu vozovek

•	Lokální opravy a sanace dle TP 115

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,4 kg/m2

•	Pokládka ložné živičné vrstvy ACL 16 tl. 60 mm

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,2 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm

5. úsek v km 11,377 – 12,200 (průtah Vratimov)

•	Frézování vozovky v tl. 120 – 130 mm

•	Odstranění dlažby a pískového lože v tl. cca 150 mm

•	Reprofilace stávající podkladní vrstvy do požadovaných sklonových poměrů a její řádné zhutnění

•	Pokládka podkladní vrstvy z ŠD 0832 v tl 150 – 190 mm (do úrovně 110 mm pod stávající niveletu)

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,4 kg/m2

•	Pokládka ložné živičné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,2 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm

V místě napojení na místní komunikace bude provedena následující úprava:

•	Frézování vozovky v tl. 40 mm

•	Čištění povrchu vozovek

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,200 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm

Dále budou provedeny rekonstrukce zálivů autobusových zastávek ve shodné technologii jako rekonstrukce vozovek vyjma zastávky „Vratimov ZD“, kde je navržena sanace výměnou všech konstrukčních vrstev do hloubky 450 mm a zastávky „Vratimov náměstí“, která bude provedena cementobetonovou technologií v následující konstrukci:

•	Cementobetonová deska z betonu třídy C30/37 XF4 podle ENV CB 240 mm

•	KARI síť 150/150/6

•	Trny v místech dilatačních spár po 0,5 m, krajní 0,25 od hrany

•	Dilatační spáry řezané s asf. zálivkou vzd. 3,0 m

•	Štěrk prolitý cementovou maltou tl. 200 mm

•	Štěrkodrť 0 – 32 min. tl. 180 mm

Součástí rekonstrukce komunikace je i rekonstrukce 6 ks propustků, montáž směrových sloupků, montáž silničních svodidel JSNH4/2, provedení VDZ reflexní barvou, předláždění jednořádků z kostek dlažebních.

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 05/2013 společností UDI Morava s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ: 258 93 076 (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

- Třetí stavba - „Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald - Orlová“

Rekonstrukce komunikace je členěna na části:

•	Rekonstrukce vozovky

•	Rekonstrukce opěrné zdi č. 11

•	Rekonstrukce opěrné zdi č. 12

•	Rekonstrukce opěrné zdi č. 13

Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 bude provedena v km 9,189 – 11,360 o celkové délce 2 161 m, ohraničena mostem č. 470-006 a okružní křižovatkou na silnicí 4747 v Orlové. Stávající komunikace bude rekonstruována prostřednictvím následujících technologií:

•	Odfrézování stávajících asf. vrstev na výškovou úroveň 100 mm pod požadovaný povrch

•	Provedení homogenizace, reprofilace vozovky a zhutnění do požadované výškové úrovně

•	Celoplošné vytvoření podkladní vrstvy vozovky recyklací za studena s pojivy cement a asfaltová emulze dle TP 208

•	Recyklovaná vrstva bude očištěna a na spojovací postřik se provede pokládka ložní vrstvy ACL 16S v tl. 60 mm

•	Na spojovací postřik bude provedena pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm, modifikované pojivo

Rekonstrukce opěrných zdí č. 11 v km 9,617-9,637 a 13 v km 9,688 – 9,727 bude provedena v následující technologii:

Stávající OZ bude snesena. Nové budou vybudovány jako lehké pilotové opěrné zdi v dilatačních úsecích délky 10m, celkem 20 m a 38 m. Opěrná zeď je navržena z betonu C25/30 XF2 XD2 s osazením Kari sítí 100/100/8 mm, zeď bude proměnlivé výšky dle podélného profilu, tloušťky 500 mm, římsa 600 mm. OZ bude zajištěna svislými mikropilotami  Ø min. 150 mm (3 ks/dilatace), délky 4 m. Výztuž pilot bude tvořena ocelovým profilem Ø 89/8. Proti vodorovnému posunu jsou OZ zajištěny řadou injektovaných zemních kotev, délky 8 m s osovou vzdáleností 2,5 m, konce kotev budou opatřeny podložkou 200/200/20 mm a zality do betonu bez předpětí. Na OZ bude osazena římsa s okapovým nosem 100 mm, ochrana OZ proti zemní vlhkosti bude tvořena 2x penetračním nátěrem a 1x asfaltovým nátěrem. Po provedených stavebních pracích budou osazena nová zábradelní svodidla.

Rekonstrukce opěrné zdi č. 12 v km 9,633 – 9,665 bude provedena v následující technologii:

Stávající OZ bude snesena částečně. Nová OZ je navržena z betonu C25/320 XF2 XD2 s osazením Kari sítí 100/100/8 mm při obou površích. OZ bude proměnlivé výšky, tloušťky 500 mm bez přesahu na římse. Proti vyklonění bude stávající opěrné zdi bude nová OZ podepřena šikmými mikropilotami  Ø 89/10 s osovou vzdáleností1,0 m a délkou 6 – 8 m. Staré a nové těleso bude svázáno pomocí trnů Ø 20 mm, délky 800 mm v počtu 9 ks/m2. Na OZ bude osazena římsa bez okapového nosu, izolace proti zemní vlhkosti 2x penetračním nátěrem a 1x asfaltovým nátěrem. Po provedených stavebních pracích budou osazena nová zábradelní svodidla délky cca 32 m.

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 04/2013 společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, IČ: 25361520, (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

- Čtvrtá stavba - „Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné – Staré Těchanovice“

Stavba je členěna na následující části:

•	Rekonstrukce opěrných a zárubních zdí na sil. II/443 Zálužné – Staré Těchanovice

•	Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 v Zálužné, III/4621 Nové Těchanovice – Zálužné a III/4426 Čermná ve Slezsku – Nové Těchanovice

•	Modernizace mostu ev. č. 443-053 v Zálužné

Rekonstrukce opěrných a zárubních zdí na sil. II/443 Zálužné – Staré Těchanovice

V rámci projektu jsou řešeny 4 opěrné zdi a jedna zárubní zeď.

OZ jsou provedeny v následující technologii:

Stávající ŽB prefa piloty budou svázány a ukotveny. Různě vychýlené piloty budou zkráceny na úroveň 50 mm pod úroveň horní hrany nové OZ. Po odkopání zemin podél vnějších hran pilot bude provedeno bednění, položení Kari sítí 100/100/8 mm a provedena betonáž OZ.OZ bude opatřena 2x penetračním nátěrem a 2x asfaltovým nátěrem. Ochrana proti poškození je tvořena netkanou textilii gramáže 400 g/m2.

Zárubní zeď bude provedena následovně:

Stávající zárubní zeď bude ponechána, poslouží jako zajištění výkopu pro novou kotvenou ŽB zeď. Po odkrytí paty stávající zárubní zdi budou provedeny samozavrtávající zemní kotvy typu TITAN 40/20, délky 8,0 m (kořen 6,0 m). Jako injektážní medium bude buď PUR pryskyřice v případě měkkých nebo rozbředlých zemin nebo rychlovazný cement v případě suchých materiálů. Po odkopání zemin bude provedeno bednění, položena výztuž (Kari síť 100/100/8 mm), betonáž. Ze statických důvodů bude na rubové straně ve spodní části položena zdvojená kari síť na výšku 2,0 m. Následně bude proveden kamenný obklad ZZ, izolační nátěry na rubu a drenáž.

Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 v Zálužné, III/4621 Nové Těchanovice – Zálužné a III/4426 Čermná ve Slezsku – Nové Těchanovice

Rekonstrukce komunikace bude provedena v následujících úsecích a technologiích:

Úsek č. 1 – II/443 km 14,415 – 14,740 v Zálužné

•	Očištění povrchu

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 v tl. prům. 30 mm

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (modif. asf.) ACO 11S v tl. 50 mm

Úsek č. II km 4,199 – 6,027 silnice III/4621 Nové Těchanovice – Zálužné

•	Frézování v tl. 50 mm

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 v tl. prům. 50 mm

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 v tl. 50 mm

Úsek č. III km 0,260 - 2,392  silnice III/4426 Čermná ve Slezsku – Nové Těchanovice

•	Očištění povrchu

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 v tl. prům. 30 mm

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (modif. asf.) ACO 11S v tl. 50 mm

Součástí rekonstrukce komunikace bude i provedení krajnice z vyfrézovaného materiálu v šířce do 0,50 m a délky cca 1000m, osazení komunikace směrovými sloupky, osazena 1 uliční vpust, provedení vodorovného dopravního značení.

Modernizace mostu ev. č. 443-053 v Zálužné

Jedná se o částečnou modernizaci mostu. Dojde na jedné straně k částečné demontáži povrchu chodníku z litého asfaltu, na druhé straně se kompletně odbourá římsa z ŽB vč. obrubníků, jednořádků, poté odstraní vrstva vozovky, ochrana izolace a vlastní izolace. Dojde i k vybourání dilatačního závěru na opěře č. 1, a to po celé délce, na opěře č. 4 se odstraní pouze překrytí dilatačního závěru. Odstraní se mostní odvodňovače, ocelové zábradlí a zábradelní svodidla.

Na povrchu úložných prahů obou podpěr bude vytvořena dodatečná vrstva s vyspádovaným povrchem a odvodňovacím žlábkem. Povrchové plochy opěr budou očištěny otryskáním vysokotlakým vodovodním paprskem poškozené plochy opraveny a natřeny sjednocujícím nátěrem. Pilíře budou pouze očištěny a natřeny sjednocujícím nátěrem.

Na nosné konstrukci budou provedeny pouze drobné úpravy bez vlivu na změnu únosnosti konstrukce. Plocha nosné konstrukce bude očištěna, obnažená výztuž zbavena koroze, ošetřena speciálním nátěrem pro ochranu výztuže a překryty reprofilační maltou. Bude provedena vizuální kontrola ložisek, očištění a nakonzervování přístupných částí.

Na nosné konstrukci bude provedena nová izolace, pod vozovkou se zhotoví ochrana izolace z litého asfaltu, budou osazeny odvodňovací trubičky, v místě dilatační spáry bude z izolace vytvořen žlábek.

Na mostě bude zhotoven nový monolitický chodník z betonu 30/37 – XF4, ze stejného železového betonu bude zhotovena i římsa.

Na mostě bude osazeno ocelové svařované zábradlí se svislou výplní, sloupky zábradlí budou k římse přikotveny prostřednictvím patních desek pomocí šroubů. Na pravé straně mostu bude osazeno zábradelní svodidlo typu ZSNH4/H2. Zábradlí a svodidla budou pozinkovány a opatřeny nátěrem v celkové tl. 150 mikronů.

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle	projektových dokumentací stavby zpracovaných v 04/2013 společností SHB, a.s., Masná 8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365, pod číslem 5/13022, v 02/2013 společností Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, IČ: 25361520, pod číslem 1214007, a v 05/2013 společností Ing. Stanislav Fuchs – F projekt, Wintrova 22, 747 06 Opava, pod číslem 39/2013, (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

## Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení § 13 a násl. zákona činí 235.947.010,-- Kč bez DPH.Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 98 zákona. Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky činí:

| část VZ | název stavby | Předpokládané náklady v Kč (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| IV. etapa. | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská“ | 24.774.777,-- |
|  | „Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října“ | 53.913.706,-- |
|  | „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“ | 20.024.301,-- |
|  | Celkem za část veřejné zakázky | 98.712.784,-- |

| část VZ | název stavby | Předpokládané náklady v Kč (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| V. etapa | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská“ | 24.391.796,-- |
|  | „Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794“ | 38.248.652,-- |
|  | „Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald - Orlová“ | 27.814.465,-- |
|  | „Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné – Staré Těchanovice“ | 46.779.313,-- |
|  | Celkem za část veřejné zakázky | 137.234.226,-- |

Zadavatel výslovně upozorňuje, že s ohledem na omezené finanční prostředky nepředpokládá překročení celkové předpokládané hodnoty v jednotlivých částech veřejné zakázky. V takovém případě by velmi pravděpodobně došlo ze strany zadavatele ke zrušení zadávacího řízení.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Část 1 veřejné zakázky:

- 45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

- 45233223-8	Obnova povrchu vozovky

- 45233228-3       Stavební práce na obrusné vrstvě

- 45221100-3 	 Stavební úpravy mostů

- 45231110-9	Stavební práce při kladení potrubí

- 45232130-2	Stavební práce vztahující se k dešťovému potrubí

- 45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Část 2 veřejné zakázky:

- 45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

- 45233223-8	Obnova povrchu vozovky

- 45233228-3       Stavební práce na obrusné vrstvě

- 45221220-0	Propusti

- 45221100-3 	 Stavební úpravy mostů

- 45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy

# Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný (nikoli závazný) termín uzavření smlouvy: květen 2014

Předpokládaná doba plnění:

Část VZ – IV. etapa:  5/2014 – 4/2015

Část VZ – V. etapa: 5/2014 – 6/2015

| část VZ | název stavby | doba plnění v kalendářních dnech |
| --- | --- | --- |
| IV. etapa. | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská“ | 120 |
|  | „Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října“ | 180 |
|  | „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“ | 270 |
| V. etapa | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská“ | 90 |
|  | „Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794“ | 90 |
|  | „Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald - Orlová“ | 180 |
|  | „Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné – Staré Těchanovice“ | 240 |

Podrobnosti k jednotlivým stavbám jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.

# Místo plnění veřejné zakázky

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětné veřejné zakázky jsou jednotlivá staveniště dle projektové dokumentace staveb uvedené v přílohách zadávací dokumentace.

## Prohlídka místa plnění

Vzhledem k tomu, že místa plnění jsou veřejně přístupná, zadavatel nebude organizovat prohlídku míst plnění. Prohlídka místa plnění může být organizována v případě, že o to dodavatel požádá.

# Kvalifikační předpoklady

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 50 odst. 1 ZVZ dodavatel, který:

- splní základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 ZVZ,

- splní profesní kvalifikační předpoklady podle ust. § 54 ZVZ,

- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 	zakázku, a

- splní technické kvalifikační předpoklady podle ust. § 56 ZVZ.

## Základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 ZVZ

| Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- |
| a) | který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; | Výpis z evidence Rejstříku trestů. Je-li dodavatel právnickou osobou, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě-dodavateli, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem členům statutárního orgánu takové právnické osoby; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. |
| b) | který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; | Výpis z evidence Rejstříku trestů. Je-li dodavatel právnickou osobou, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě-dodavateli, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem členům statutárního orgánu takové právnické osoby; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. |
| c) | který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| d) | vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| e) | který není v likvidaci; | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| f) | který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; | Potvrzení příslušného finančního úřadu a prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| g) | který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. |
| h) | který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; | Potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení, příp. úřadu dle právního řádu země sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. |
| i) | který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (viz požadovaná odborná způsobilost dále u profesních kvalifikačních předpokladů); | Prohlášení dodavatele či přímo konkrétně odborně způsobilé osoby (osob), z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| j) | který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| k) | kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (ust. § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |

## Profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54 ZVZ

| Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- |
| a) | výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán; | Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán. |
| b) | doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; | Doklady o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývající v plném rozsahu předmět této veřejné zakázky. |
| c) | doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. | Doklad osvědčující odbornou způsobilost v následujícím rozsahu: Pro část 1 veřejné zakázky: osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Mosty a inženýrské konstrukce“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, tj. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ve vztahu k nejméně jedné osobě; Jedna osoba může prokazovat i více oprávnění dle požadavků dle tohoto bodu profesního kvalifikačního předpokladu. Pro část 2 veřejné zakázky: osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Mosty a inženýrské konstrukce“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, tj. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ve vztahu k nejméně jedné osobě; Jedna osoba může prokazovat i více oprávnění dle požadavků dle tohoto bodu profesního kvalifikačního předpokladu. |

## Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

## Dodavatel v souladu s  ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou dodavatele, z něhož bude vyplývat, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

## Technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 56 ZVZ

|  | Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží | Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prokázání |
| --- | --- | --- |
| a) | Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; osvědčení objednatelů musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně; | Ze seznamu významných stavebních prací musí vyplývat alespoň následující údaje: obchodní firma/název objednatele, předmět významné stavební práce, doba a místo realizace významné stavební práce, finanční objem významné stavební práce, je-li dále požadován kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné stavební práce ověřit, přičemž přílohami tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném a odborném provedení těchto stavebních prací. Z předložených osvědčení i ze seznamu významných stavebních prací musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval tyto významné stavební práce: Pro část 1 veřejné zakázky: Alespoň 4 stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH/stavba, a alespoň 2 další (tj. jiné než v bodě 1.) stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace ve finančním objemu min. 26 mil. Kč bez DPH/stavba; alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce mostu v objemu min. 8,5 mil. bez DPH/stavba; alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla recyklace živičných vrstev za studena, přičemž jejich celkový objem byl v součtu min. 13 tis. m2, alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo odkanalizování komunikace samostatnou uzavřenou kanalizační sítí a alespoň v jednom případě se jednalo o stavební práce realizované v pásmu ochrany vodního zdroje, alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla pokládka plynovodního potrubí metodou řízeného protlaku v délce min. 40 m pod korytem vodního toku; alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla pokládka vodovodního potrubí metodou řízeného protlaku v délce min. 40 m pod korytem vodního toku. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Pro část 2 veřejné zakázky: Alespoň 4 stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace ve finančním objemu min. 12 mil. Kč bez DPH/stavba; Alespoň 2 další (tj. jiné než v bodě 1. a 3.) stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace ve finančním objemu min. 19 mil. Kč bez DPH/stavba; Alespoň 2 další (tj. jiné než v bodě 1. a 2.) stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace ve finančním objemu min. 23 mil. Kč bez DPH/stavba; alespoň 2 stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce opěrných zdí ve finančním objemu min. 4,5 mil. Kč bez DPH/stavba; alespoň 2 stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce zárubních zdí ve finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH/stavba Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. |
| b) | osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací; | Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje u příslušné osoby předložit vždy: • profesní životopis, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (u referenční zakázky uvede dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné splnění požadavků zadavatele, a to včetně kontaktních údajů na objednatele takové zakázky); • údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu (v takovém případě uvede dodavatel v jakém) k dodavateli; a • doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání a odbornou způsobilost osob (VŠ diplom, příslušné osvědčení). Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které budou odpovědné za vedení realizace stavebních prací, a to v následujícím rozsahu: Pro část 1 veřejné zakázky: 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace s finančním objemem každé takové provedené (ukončené) stavby ve výši nejméně 26 mil. Kč bez DPH; 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“, úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; praxi v posledních 7 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, která spočívala ve výstavbě či rekonstrukci mostu v objemu min. 8,5 mil. bez DPH/stavba. 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; a praxi za posledních 5 let v délce nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro část 2 veřejné zakázky 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 23 mil. Kč bez DPH/každá stavba. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“, příp. „Mosty a inženýrské konstrukce“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací 2 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 23 mil. Kč bez DPH/každá stavba. 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; a praxi za posledních 5 let v délce nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. |
| c) | Přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici | Dodavatel předloží přehled technického vybavení pro plnění veřejné zakázky, z něhož bude vyplývat, že disponuje, anebo nejméně po dobu nutnou pro plnění veřejné zakázky (příslušné části) bude disponovat k zajištění co nejvyšší kvality pokládky asfaltové směsi na jednotlivých stavbách těmito zařízeními: Pro obě části veřejné zakázky emulgační stanice – zadavatel požaduje, aby pro plnění veřejné zakázky byla využita alespoň 1 emulgační stanice s celkovým výkonem min. 20t / 1 hod., finišery pro pokládku asfaltových směsí (u kterých uvedou počet a údaj o min. výkonu každého dokladovaného finišeru) – zadavatel požaduje, aby pro plnění veřejné zakázky byly využity alespoň 2 ks finišerů s min. kapacitou pokládky 130 t/h, distributor pro přepravu asfaltu vč. ADR (u kterých uvedou počet a údaj o min. objemu každého dokladovaného distributoru) – zadavatel požaduje, aby pro plnění veřejné zakázky byl využit alespoň 1 ks distributoru s min. objemem 5 m3, a distributory pro přepravu a postřik asfaltovou emulzí – zadavatel požaduje, aby pro plnění veřejné zakázky byly využity alespoň 2 ks distributorů. Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel dále disponoval nejméně: 1 ks rypadla či bagru s výkonem min. 80 m3/hod, 1 ks nakladače s výkonem min. 100 m3/hod, 1 ks silničního válce nad 3,5t s výkonem min. 250m2/hod., a 1 ks rypadla universálního s výkonem min. 20 m3/hod. Pro účely prokázání splnění kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel ve vztahu k výše uvedeným technickým zařízením buď příslušnou smlouvu s provozovatelem/vlastníkem příslušného technického zařízení, z níž bude vyplývat jeho využití dle výše uvedených parametrů pro účely plnění veřejné zakázky. Bude-li provozovatelem/vlastníkem příslušného technického zařízení sám dodavatel, předloží čestné prohlášení, z něhož bude vyplývat využití technického zařízení dle výše uvedených parametrů pro účely plnění veřejné zakázky. |

# Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů

## Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

## Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí vždy existovat ve lhůtě pro podání žádosti o účast.

## Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

## Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí ke dni podání žádosti o účast starší 90 kalendářních dnů.

## Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

## Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

## Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

## Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ).

## Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ (prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní subdodavatel zapsán) subdodavatelem, a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž prokazatelně vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí konkrétních věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

## Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

## Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou žádost o účast (resp. v další fázi zadávacího řízení společnou nabídku), je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.

## V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Pokud se dodavatelé spojují pro účely podání společné nabídky až po prokázání splnění kvalifikace, předloží smlouvu podle tohoto odstavce nejpozději s podáním společné nabídky (spojit se mohou jen takoví dodavatelé, kteří prokázali splnění kvalifikace v plném rozsahu).

## Důsledek nesplnění kvalifikace

## Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ust. § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

# Podávání žádostí o účast

Lhůta pro podání žádostí o účast:	do __. __. 2013, 9:00 hod.

Místo podání žádostí o účast: 	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, místnost č……., a to v úředních hodinách. Žádost o účast musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání žádostí o účast stanovené výše. Za včasné doručení žádosti o účast nese odpovědnost dodavatel.

Žádosti o účast společně s doklady k prokázání splnění kvalifikace je třeba doručit v uzavřené obálce opatřené názvem veřejné zakázky, označením části veřejné zakázky, pro kterou je žádost podávána, údajem „Neotevírat“ a názvem/obchodní firmou dodavatele společně s jeho adresou.

Žádost o účast bude předložena zadavateli v písemné formě v originále a jedné kopii, příslušně označených jako „originál“ a „kopie“ na první straně každého výtisku (předložení vyhotovení žádosti s označením „kopie“ má doporučující charakter).

Dodavatel předloží žádost o účast v následující struktuře:

- Titulní list žádosti o účast.

- Smlouva dle ust. § 51 odst. 6 ZVZ v případě, že kvalifikaci prokazuje několik dodavatelů společně, a/nebo smlouva dle ust. § 51 odst. 4 písm. b) ZVZ a doklady podle ust. § 51 odst. 4 písm. a) ZVZ, je-li část kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele.

- Seznam předložených dokladů prokazujících splnění kvalifikace, v členění dle jednotlivých okruhů kvalifikačních předpokladů.

Jednotlivé doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů:

- základní kvalifikační předpoklady,

- profesní kvalifikační předpoklady,

- technické kvalifikační předpoklady.

- Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Veškeré doklady, které budou tvořit obsah žádosti o účast, budou předloženy v českém jazyce. V případě, že dodavatel bude dokládat do žádosti o účast doklady v jiném než českém jazyce, je povinen doložit zároveň v žádosti o účast jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka (tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenštině).

Dodavatel v žádosti o účast výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný a e-mailový styk mezi dodavatelem a zadavatelem (a to i v případě společné žádosti o účast více dodavatelů, kdy bude uveden jeden reprezentant sdružení s kontaktními údaji). Žádost o účast musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či jej zastupovat.

# Dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy silnice2014@kr-moravskoslezsky.cz. Žádost musí být zadavateli doručena v zákonné lhůtě. V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.

Zadavatel v zákonné lhůtě odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím e-mailu. Zadavatel vždy současně uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# Výhrady zadavatele

## Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.

## Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZVZ.

## Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.

## Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel si vyhrazuje možnost použití informací a dokladů předložených dodavatelem pro účely prokázání splnění kvalifikace formou listiny či jiného dokladu vyhotoveného dodavatelem (prohlášení, seznam, přehled apod.), a to v případě, že si bude chtít ověřit údaje uvedené v takových listinách.

## Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavatelem použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ.

## Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení (příslušné části) z časových důvodů v případě časových průtahů s průběhem VZ (příslušné části), a to v případě zjištění, že již nebude možno stavbu fyzicky zrealizovat do termínu stanoveného poskytovatelem dotace.

## Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení (příslušné části) v případě, že nebude příslušný projekt, „Silnice 2014 – IV. etapa“ nebo „Silnice 2014 – V. etapa“, vybrán Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady.

V Ostravě dne __. __ 2013

Moravskoslezský kraj

Ing. Leo Nevřela

ZADAVATEL:

Moravskoslezský kraj

Sídlem 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 18

Obsah:

1.	Identifikační údaje zadavatele, další informace	3

2.	Předmět plnění veřejné zakázky	3

3.	Doba plnění veřejné zakázky	17

4.	Místo plnění veřejné zakázky	17

5.	Kvalifikační předpoklady	18

6.	Obchodní a platební podmínky	18

7.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	18

8.	Hodnocení	19

9.	Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky	21

10.	Závaznost požadavků zadavatele	23

11.	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	23

12.	Lhůta a místo pro podání nabídek	24

13.	Otevírání obálek	24

14.	Požadavek na poskytnutí jistoty	24

15.	Výhrady zadavatele	25

16.	Seznam příloh	26

# Identifikační údaje zadavatele, další informace

## Základní údaje o zadavateli

| Název zadavatele | Moravskoslezský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | 28. října 117, 702 18 Ostrava – Moravská Ostrava |
| IČ zadavatele | 70890692 |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele či jednat jeho jménem | Miroslav Novák, hejtman kraje |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgProfile/MSK |
| e-mail | silnice2014@kr-moravskoslezsky.cz |

# Předmět plnění veřejné zakázky

## Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem zadávané veřejné zakázky nazvané „Silnice 2014 – IV. a V. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení staveb, realizovaných v rámci projektů „Silnice 2014 – IV. etapa“ a „Silnice 2014 – V. etapa“ (dále jen souhrnně „projekt“). Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován z fondu ERDF, v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen „ROP“), Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblast: 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující dvě (2) části ve smyslu § 98 ZVZ. Uchazeč může podat nabídku pouze na jednu část veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky uvedené níže platí vždy stejně pro všechny části veřejné zakázky, není-li výslovně stanoveno jinak.

Část 1 veřejné zakázky – IV. etapa

Předmětem první části veřejné zakázky, tj. IV. etapy, jsou následující tři stavby:

| Stavba č. | Název stavby |
| --- | --- |
| 1 | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská“ |
| 2 | „Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října“ |
| 3 | „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“ |

- První stavba - „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská“

Rekonstrukce vozovky bude provedena ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání, součástí rekonstrukce nejsou plochy křižovatek.

Rekonstrukce vozovek je navržena v následujících technologiích:

TYP A

- Frézování vozovky v tl. 0,05 m

- Recyklace stávající ložní, případně části podkladní vrstvy na místě REMIX zpracováním na ložní recyklační vrstvu ACL 16 R tl. 0,05 m (TP209)

- Spojovací postřik kationaktivní emulze 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton ACO 11+ v tl. 0,05 m

TYP A – Lokální sanace

V ploše cca 10% bude provedena lokální sanace, dojde k odtěžení všech vrstev vč. případné úpravy či výměny podloží zeminy, vybudování nových konstrukčních vrstev, vybudování nových konstrukčních vrstev, který bude recyklován na místě za horka.

TYP A – Most přes řeku Ostravici ev. č. 647-046

- Frézování vozovky v tl. 0,05 m

- Spojovací postřik kationaktivní emulze v množství 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 0,05 m

TYP B – Autobusové zálivy

Budou rekonstruovány tři autobusové zálivy v následující konstrukci:

- Cementobeton a 2 x KARI síť 150/150/6 CB I 0,24 m

- Štěrk prolitý cementovou maltou ŠCM tl. 0,20 m

- Štěrkodrť 0/312 ŠD min. 0,18 m

Součástí rekonstrukce je výšková úprava silničních obrub, předláždění dvojřádku, odvodnění, obnova indukčních smyček, vodorovného dopravního značení v reflexní úpravě.

Stavba je členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory takto:

- Vozovka

- Údržbová část

- Most ev. č. 647-046

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 04/2013 Ing. Miroslavem Knápkem, Břustkova 27, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČ: 88359115, pod číslem mk-2013-09-01 (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

- Druhá stavba - „Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října“

Stavba se sestává z následujících částí:

A.	Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě:

- Silnice km 0,000-0,244, 244 m – jízdní pruhy ve směru Ostrava-Opava, před křižovatkou Opavská – 17. listopadu

- Silnice km 0,642 – 0,806, 164 m – jízdní pruh ve směru Ostrava – Poruba, před křižovatkou Opavská – Sokolovská

- Silnice km 2,247 – 2,675, 428 m – jízdní pruhy v obou směrech v prostoru křižovatek Opavská – Třebovická – Sjízdná.

Rekonstrukce komunikace je navržena v následujících technologiích:

a) Ve všech úsecích jednotný technologický postup:

Odstranění hutněných asf. vrstev a části podkladních vrstev do hl. 130 mm, rozfrézování, přidání doplňkového kameniva a reprofilace do požadovaných poměrů, recyklace za studena s použitím cementu a asf. pojiva podle TP 208, jednovrstvý emulzní nátěr nebo spojovací postřik, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní emulze, v množství zbytkového pojiva 0,4 – 0,6 kg/m2, ložní vrstva z asf. betonu ACL 16+ tl. 50 mm, spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2, obrusná vrstva z asf. betonu ACO 11+ tl. 50 mm

b) V prostoru tramvajových kolejí: Odstranění stávajících vrstev vozovky do hl. 250 mm, dohutnění podkladní vrstvy ze ŠD, podkladní vrstva stmelená cementem SC 0/32; C8/10; tl. 130 mm, jednovrstvý emulzní nátěr nebo spojovací postřik, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní emulze, v množství zbytkového pojiva 0,4 – 0,6 kg/m2, ložní vrstva z asf. betonu ACL 16+ tl. 70 mm, spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2, obrusná vrstva z asf. betonu ACO 11+ tl. 50 mm.

Součástí rekonstrukce bude i oprava silničních obrub, nově položení žulových kostek do betonu, výšková úprava silničních vpustí a kanalizačních šachet, obnova indukčních smyček SSZ, obnova VDZ.

B.	Odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října uzavřenou kanalizační sítí:

Předmětem projektu je stavba dešťové kanalizace pro odvodnění silnice II/479 v prostoru pásma ochrany vodního zdroje Nová Ves. Jsou navrženy dvě samostatné stoky, které odděleně odvodňují levou a pravou část silnice, která je rozdělena tramvajovou tratí. Kanalizační stoky budou zaústěny do potrubí DN 600 OVaK, která odvádí vody do Červeného potoka.

Rozsah stavby:

•	Stoka DN 300                             1.013,5 m

•	Stoka DN 400                                532,6 m

•	Revizní šachty DN 1000                      38 ks

•	Uliční vpusti DN 500                           42 ks

•	Homogenizace povrchu asfalt       12.580 m2

beton        1.300 m2

•	Přípojka PP DN 150                        142,0 m

•	Obnova povrchu chodníků              677,5 m2

V místě vyústění kanalizace DN 600 do Červeného potoka se zřídí záchytný objekt, jehož účelem je zachycení závadných a škodlivých látek.

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektových dokumentací stavby zpracovaných v 05/2013 společností Rechtík - PROJEKT, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČ: 16648625, pod číslem 07/2011, 10/2013 (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

- Třetí stavba - „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice na původním místě. Novou konstrukci bude tvořit předpjatá ŽB deska délky 27,4 m, uložená na elastomerových ložiscích. ŽB opěry budou přenášet zatížení na pilotách do rostlého terénu. Nově budou základy tvořit ŽB prahy na mikropilotách. Most bude vybaven podpovrchovými ocelovými dilatačními závěry typu EUROFLEX M30U. Na obou stranách mostu budou osazena předpisová zábradlí se svislou výplní výšky 1200 mm. Odvodnění na mostě je řešeno pomocí mostních vpustí. Na mostě se na návodní straně nachází chráničky plynovodu STL a vedení vodovodu. Plynovod a vodovod bude řešen formou přeložky protlakem pod koryto vodního toku. Po dobu rekonstrukce mostu bude nutné zachovat dopravu, z tohoto důvodu bude doprava vedena po provizorním mostu na pravé straně ve směru staničení. Lávka pro pěší bude připojena k provizoriu. V rámci rekonstrukce mostu dojde ke kácení 71 ks zeleně, jež bude nahrazeno výsadbou 26 ks javorů.

Parametry nového mostu:

Délka přemostění kolmá			25,00 m

Šikmost mostu				0°

Stavební výška				 1,20 m

Volná šířka mostu			 9,55 m

Šířka mezi obrubami 			 7,00 m

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 04/2013 společností MSS – projekt s.r.o., Karlovo náměstí 5, 120 00 Praha 2, pobočka Svárov 671, 755 01 Vsetín, IČ: 26849836 (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

Část 2 veřejné zakázky – V. etapa

Předmětem druhé části veřejné zakázky, tj. V. etapy, jsou následující čtyři stavby:

| Stavba č. | Název stavby |
| --- | --- |
| 1 | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská“ |
| 2 | „Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794“ |
| 3 | „Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald - Orlová“ |
| 4 | „Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné – Staré Těchanovice“ |

- První stavba  - „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská“

Stavba je dělena na dva úseky:

Úsek 1 – je vymezen křižovatkou se silnicí III/4703 – ul. Počáteční a ul. Slívovou a kruhovým objezdem se silnicí I/59 – ul. Fryštátská. Délka rekonstruované komunikace činí 1.786 m. Rekonstrukce vozovky bude provedena ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání.

Úsek 2 – je dán koridorem rekonstruované silnice III/4703 – ul. Počáteční vymezené křižovatkou se silnicí III/4703 – ul. Těšinská a ul. Šenovská. Délka rekonstruované komunikace činí 560 m. Rekonstrukce vozovky bude provedena ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání.

Rekonstrukce vozovek je navržena v následujících technologiích:

Úsek 1

TYP A

- frézování vozovky v tl. 0,10 m

- čištění povrchu vozovky

- spojovací postřik kationaktivní emulze 0,4 kg/m2

- asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 0,06 m

- spojovací postřik kationaktivní emulze v množství 0,2 kg/m2

- asfaltový beton ACO 11+ v tl. 0,05 m

TYP A – Lokální sanace

- v ploše cca 10% bude provedena lokální sanace,

- oprava lokálních poruch v podkladních živičných vrstvách – živičná směs ACO 11+ tl. 0,05 m

TYP B – Autobusové zálivy

Bude rekonstruováno pět autobusových zálivů v následující konstrukci:

- cementobeton a 2 x kari síť 150/150/6 CB I 0,24 m

- štěrk prolitý cementovou maltou ŠCM tl. 0,20 m

- štěrkodrť 0/312 ŠD min. 0,18 m+

Součástí rekonstrukce prvního úseku bude i provedení předláždění řádku z žulových kostek10/10, výšková úprava silniční obruby, výšková úprava uličních vpustí, demontáž a montáž CITY BLOKŮ, demontáž a zpětná montáž SDZ a provedení VDZ v reflexní úpravě.

Úsek 2

TYP A

- frézování vozovky v tl. 0,10 m

- čištění povrchu vozovky

- spojovací postřik kationaktivní emulze 0,4 kg/m2

- asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 0,06 m

- spojovací postřik kationaktivní emulze v množství 0,2 kg/m2

- asfaltový beton ACO 11+ v tl. 0,05 m

TYP A – Lokální sanace

- v ploše cca 10% bude provedena lokální sanace,

- oprava lokálních poruch v podkladních živičných vrstvách – živičná směs ACO 11+ tl. 0,05 m

TYP B – Autobusové zálivy

U dvou zastávek dojde k vyztužení asfaltových vrstev pomocí geomříží s tkanou textilií dle TP 147.

Součástí rekonstrukce druhého úseku bude i provedení předláždění řádku z žulových kostek10/10, výšková úprava silniční obruby, výšková úprava uličních vpustí, stávající svodidla budou nahrazeny novými JSNH4/N2, bude vyměněno SDZ A 32a a provedení VDZ v reflexní úpravě.

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 04/2013 Ing. Miroslavem Knápkem, Břustkova 27, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČ: 88359115, pod číslem mk-2013-09-06 (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

- Druhá stavba - „Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794“

Stavba je členěna na jednotlivé části takto:

- Vozovka – II/477 Vratimov – Řepiště – Lískovec (úsek 1 – 3) – SO Komunikace

- Údržbová část – II/477 (úsek 1 – 3)

- Vozovka – II/477 Vratimov – Řepiště – Lískovec (úsek 4) – SO Komunikace

- Údržbová část – II/477 (úsek 4)

- Vozovka – II/477 Vratimov – Řepiště – Lískovec (úsek 5) – SO Komunikace

- Údržbová část – II/477 (úsek 5)

- Propustek č. 1 – SO Propustky

- Propustek č. 2 – SO Propustky

- Propustek č. 3 – SO Propustky

- Propustek č. 4 – SO Propustky

- Propustek č. 5 – SO Propustky

- Propustek č. 6 – SO Propustky

Rekonstrukce komunikace bude provedena v následujících technologiích:

1. úsek v km 12,475 – 14,940 (Vratimov)

•	Frézování vozovky v tl. 110 mm

•	Čištění povrchu vozovek

•	Lokální opravy a sanace dle TP 115

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,4 kg/m2

•	Pokládka ložné živičné vrstvy ACL 16 tl. 60 mm

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,2 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm

2. úsek v km 15,930 – 17,040 (Řepiště)

•	Frézování vozovky v tl. 50 mm

•	Čištění povrchu vozovek

•	Lokální opravy a sanace dle TP 115

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,4 kg/m2

•	Pokládka ložné živičné vrstvy ACL 16 tl. 60 mm

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,2 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm

3. úsek v km 18,18 – 18,42 (Lískovec)

•	Frézování vozovky v tl. 100 mm

•	Čištění povrchu vozovek

•	Lokální opravy a sanace dle TP 115

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,4 kg/m2

•	Pokládka ložné živičné vrstvy ACL 16 tl. 60 mm

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,2 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm

4. úsek v km 1,650 – 2,512 (Řepiště – Paskov)

•	Frézování vozovky v tl. 110 mm

•	Čištění povrchu vozovek

•	Lokální opravy a sanace dle TP 115

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,4 kg/m2

•	Pokládka ložné živičné vrstvy ACL 16 tl. 60 mm

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,2 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm

5. úsek v km 11,377 – 12,200 (průtah Vratimov)

•	Frézování vozovky v tl. 120 – 130 mm

•	Odstranění dlažby a pískového lože v tl. cca 150 mm

•	Reprofilace stávající podkladní vrstvy do požadovaných sklonových poměrů a její řádné zhutnění

•	Pokládka podkladní vrstvy z ŠD 0832 v tl 150 – 190 mm (do úrovně 110 mm pod stávající niveletu)

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,4 kg/m2

•	Pokládka ložné živičné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,2 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm

V místě napojení na místní komunikace bude provedena následující úprava:

•	Frézování vozovky v tl. 40 mm

•	Čištění povrchu vozovek

•	Spojovací postřik ze sil emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkového množství pojiva 0,200 kg/m2

•	Pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm

Dále budou provedeny rekonstrukce zálivů autobusových zastávek ve shodné technologii jako rekonstrukce vozovek vyjma zastávky „Vratimov ZD“, kde je navržena sanace výměnou všech konstrukčních vrstev do hloubky 450 mm a zastávky „Vratimov náměstí“, která bude provedena cementobetonovou technologií v následující konstrukci:

•	Cementobetonová deska z betonu třídy C30/37 XF4 podle ENV CB 240 mm

•	KARI síť 150/150/6

•	Trny v místech dilatačních spár po 0,5 m, krajní 0,25 od hrany

•	Dilatační spáry řezané s asf. zálivkou vzd. 3,0 m

•	Štěrk prolitý cementovou maltou tl. 200 mm

•	Štěrkodrť 0 – 32 min. tl. 180 mm

Součástí rekonstrukce komunikace je i rekonstrukce 6 ks propustků, montáž směrových sloupků, montáž silničních svodidel JSNH4/2, provedení VDZ reflexní barvou, předláždění jednořádků z kostek dlažebních.

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 05/2013 společností UDI Morava s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ: 258 93 076 (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

- Třetí stavba - „Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald - Orlová“

Rekonstrukce komunikace je členěna na části:

•	Rekonstrukce vozovky

•	Rekonstrukce opěrné zdi č. 11

•	Rekonstrukce opěrné zdi č. 12

•	Rekonstrukce opěrné zdi č. 13

Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 bude provedena v km 9,189 – 11,360 o celkové délce 2 161 m, ohraničena mostem č. 470-006 a okružní křižovatkou na silnicí 4747 v Orlové. Stávající komunikace bude rekonstruována prostřednictvím následujících technologií:

•	Odfrézování stávajících asf. vrstev na výškovou úroveň 100 mm pod požadovaný povrch

•	Provedení homogenizace, reprofilace vozovky a zhutnění do požadované výškové úrovně

•	Celoplošné vytvoření podkladní vrstvy vozovky recyklací za studena s pojivy cement a asfaltová emulze dle TP 208

•	Recyklovaná vrstva bude očištěna a na spojovací postřik se provede pokládka ložní vrstvy ACL 16S v tl. 60 mm

•	Na spojovací postřik bude provedena pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm, modifikované pojivo

Rekonstrukce opěrných zdí č. 11 v km 9,617-9,637 a 13 v km 9,688 – 9,727 bude provedena v následující technologii:

Stávající OZ bude snesena. Nové budou vybudovány jako lehké pilotové opěrné zdi v dilatačních úsecích délky 10m, celkem 20 m a 38 m. Opěrná zeď je navržena z betonu C25/30 XF2 XD2 s osazením Kari sítí 100/100/8 mm, zeď bude proměnlivé výšky dle podélného profilu, tloušťky 500 mm, římsa 600 mm. OZ bude zajištěna svislými mikropilotami  Ø min. 150 mm (3 ks/dilatace), délky 4 m. Výztuž pilot bude tvořena ocelovým profilem Ø 89/8. Proti vodorovnému posunu jsou OZ zajištěny řadou injektovaných zemních kotev, délky 8 m s osovou vzdáleností 2,5 m, konce kotev budou opatřeny podložkou 200/200/20 mm a zality do betonu bez předpětí. Na OZ bude osazena římsa s okapovým nosem 100 mm, ochrana OZ proti zemní vlhkosti bude tvořena 2x penetračním nátěrem a 1x asfaltovým nátěrem. Po provedených stavebních pracích budou osazena nová zábradelní svodidla.

Rekonstrukce opěrné zdi č. 12 v km 9,633 – 9,665 bude provedena v následující technologii:

Stávající OZ bude snesena částečně. Nová OZ je navržena z betonu C25/320 XF2 XD2 s osazením Kari sítí 100/100/8 mm při obou površích. OZ bude proměnlivé výšky, tloušťky 500 mm bez přesahu na římse. Proti vyklonění bude stávající opěrné zdi bude nová OZ podepřena šikmými mikropilotami  Ø 89/10 s osovou vzdáleností1,0 m a délkou 6 – 8 m. Staré a nové těleso bude svázáno pomocí trnů Ø 20 mm, délky 800 mm v počtu 9 ks/m2. Na OZ bude osazena římsa bez okapového nosu, izolace proti zemní vlhkosti 2x penetračním nátěrem a 1x asfaltovým nátěrem. Po provedených stavebních pracích budou osazena nová zábradelní svodidla délky cca 32 m.

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 04/2013 společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, IČ: 25361520, (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

- Čtvrtá stavba - „Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné – Staré Těchanovice“

Stavba je členěna na následující části:

•	Rekonstrukce opěrných a zárubních zdí na sil. II/443 Zálužné – Staré Těchanovice

•	Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 v Zálužné, III/4621 Nové Těchanovice – Zálužné a III/4426 Čermná ve Slezsku – Nové Těchanovice

•	Modernizace mostu ev. č. 443-053 v Zálužné

Rekonstrukce opěrných a zárubních zdí na sil. II/443 Zálužné – Staré Těchanovice

V rámci projektu jsou řešeny 4 opěrné zdi a jedna zárubní zeď.

OZ jsou provedeny v následující technologii:

Stávající ŽB prefa piloty budou svázány a ukotveny. Různě vychýlené piloty budou zkráceny na úroveň 50 mm pod úroveň horní hrany nové OZ. Po odkopání zemin podél vnějších hran pilot bude provedeno bednění, položení Kari sítí 100/100/8 mm a provedena betonáž OZ.OZ bude opatřena 2x penetračním nátěrem a 2x asfaltovým nátěrem. Ochrana proti poškození je tvořena netkanou textilii gramáže 400 g/m2.

Zárubní zeď bude provedena následovně:

Stávající zárubní zeď bude ponechána, poslouží jako zajištění výkopu pro novou kotvenou ŽB zeď. Po odkrytí paty stávající zárubní zdi budou provedeny samozavrtávající zemní kotvy typu TITAN 40/20, délky 8,0 m (kořen 6,0 m). Jako injektážní medium bude buď PUR pryskyřice v případě měkkých nebo rozbředlých zemin nebo rychlovazný cement v případě suchých materiálů. Po odkopání zemin bude provedeno bednění, položena výztuž (Kari síť 100/100/8 mm), betonáž. Ze statických důvodů bude na rubové straně ve spodní části položena zdvojená kari síť na výšku 2,0 m. Následně bude proveden kamenný obklad ZZ, izolační nátěry na rubu a drenáž.

Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 v Zálužné, III/4621 Nové Těchanovice – Zálužné a III/4426 Čermná ve Slezsku – Nové Těchanovice

Rekonstrukce komunikace bude provedena v následujících úsecích a technologiích:

Úsek č. 1 – II/443 km 14,415 – 14,740 v Zálužné

•	Očištění povrchu

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 v tl. prům. 30 mm

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (modif. asf.) ACO 11S v tl. 50 mm

Úsek č. II km 4,199 – 6,027 silnice III/4621 Nové Těchanovice – Zálužné

•	Frézování v tl. 50 mm

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 v tl. prům. 50 mm

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 v tl. 50 mm

Úsek č. III km 0,260 - 2,392  silnice III/4426 Čermná ve Slezsku – Nové Těchanovice

•	Očištění povrchu

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 v tl. prům. 30 mm

•	Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

•	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (modif. asf.) ACO 11S v tl. 50 mm

Součástí rekonstrukce komunikace bude i provedení krajnice z vyfrézovaného materiálu v šířce do 0,50 m a délky cca 1000m, osazení komunikace směrovými sloupky, osazena 1 uliční vpust, provedení vodorovného dopravního značení.

Modernizace mostu ev. č. 443-053 v Zálužné

Jedná se o částečnou modernizaci mostu. Dojde na jedné straně k částečné demontáži povrchu chodníku z litého asfaltu, na druhé straně se kompletně odbourá římsa z ŽB vč. obrubníků, jednořádků, poté odstraní vrstva vozovky, ochrana izolace a vlastní izolace. Dojde i k vybourání dilatačního závěru na opěře č. 1, a to po celé délce, na opěře č. 4 se odstraní pouze překrytí dilatačního závěru. Odstraní se mostní odvodňovače, ocelové zábradlí a zábradelní svodidla.

Na povrchu úložných prahů obou podpěr bude vytvořena dodatečná vrstva s vyspádovaným povrchem a odvodňovacím žlábkem. Povrchové plochy opěr budou očištěny otryskáním vysokotlakým vodovodním paprskem poškozené plochy opraveny a natřeny sjednocujícím nátěrem. Pilíře budou pouze očištěny a natřeny sjednocujícím nátěrem.

Na nosné konstrukci budou provedeny pouze drobné úpravy bez vlivu na změnu únosnosti konstrukce. Plocha nosné konstrukce bude očištěna, obnažená výztuž zbavena koroze, ošetřena speciálním nátěrem pro ochranu výztuže a překryty reprofilační maltou. Bude provedena vizuální kontrola ložisek, očištění a nakonzervování přístupných částí.

Na nosné konstrukci bude provedena nová izolace, pod vozovkou se zhotoví ochrana izolace z litého asfaltu, budou osazeny odvodňovací trubičky, v místě dilatační spáry bude z izolace vytvořen žlábek.

Na mostě bude zhotoven nový monolitický chodník z betonu 30/37 – XF4, ze stejného železového betonu bude zhotovena i římsa.

Na mostě bude osazeno ocelové svařované zábradlí se svislou výplní, sloupky zábradlí budou k římse přikotveny prostřednictvím patních desek pomocí šroubů. Na pravé straně mostu bude osazeno zábradelní svodidlo typu ZSNH4/H2. Zábradlí a svodidla budou pozinkovány a opatřeny nátěrem v celkové tl. 150 mikronů.

Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektových dokumentací stavby zpracovaných v 04/2013 společností SHB, a.s., Masná 8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365, pod číslem 5/13022, v 02/2013 společností Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, IČ: 25361520, pod číslem 1214007, a v 05/2013 společností Ing. Stanislav Fuchs – F projekt, Wintrova 22, 747 06 Opava, pod číslem 39/2013, (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

## Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení § 13 a násl. zákona činí 235.947.010,-- Kč bez DPH.Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 98 zákona. Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky činí:

| část VZ | název stavby | Předpokládané náklady v Kč (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| IV. etapa. | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská“ | 24.774.777,-- |
|  | „Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října“ | 53.913.706,-- |
|  | „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“ | 20.024.301,-- |
|  | Celkem za část veřejné zakázky | 98.712.784,-- |

| část VZ | název stavby | Předpokládané náklady v Kč (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| V. etapa | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská“ | 24.391.796,-- |
|  | „Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794“ | 38.248.652,-- |
|  | „Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald - Orlová“ | 27.814.465,-- |
|  | „Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné – Staré Těchanovice“ | 46.779.313,-- |
|  | Celkem za část veřejné zakázky | 137.234.226,-- |

Zadavatel výslovně upozorňuje, že s ohledem na omezené finanční prostředky nepředpokládá překročení celkové předpokládané hodnoty v jednotlivých částech veřejné zakázky. V takovém případě by velmi pravděpodobně došlo ze strany zadavatele ke zrušení zadávacího řízení.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Část 1 veřejné zakázky:

- 45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

- 45233223-8	Obnova povrchu vozovky

- 45233228-3       Stavební práce na obrusné vrstvě

- 45221100-3 	 Stavební úpravy mostů

- 45231110-9	Stavební práce při kladení potrubí

- 45232130-2	Stavební práce vztahující se k dešťovému potrubí

- 45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Část 2 veřejné zakázky:

- 45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

- 45233223-8	Obnova povrchu vozovky

- 45233228-3       Stavební práce na obrusné vrstvě

- 45221220-0	Propusti

- 45221100-3 	 Stavební úpravy mostů

- 45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy

# Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný (nikoli závazný) termín uzavření smlouvy: květen 2014

Předpokládaná doba plnění:

1. část VZ – IV. etapa:  5/2014 – 4/2015

2. část VZ – V. etapa: 5/2014 – 6/2015

| část VZ | název stavby | doba plnění v kalendářních dnech |
| --- | --- | --- |
| IV. etapa. | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská“ | 120 |
|  | „Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října“ | 180 |
|  | „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“ | 270 |
| V. etapa | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská“ | 90 |
|  | „Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794“ | 90 |
|  | „Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald - Orlová“ | 180 |
|  | „Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné – Staré Těchanovice“ | 240 |

Podrobnosti k jednotlivým stavbám a k jejich dobám plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

# Místo plnění veřejné zakázky

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětné veřejné zakázky jsou jednotlivá staveniště dle projektové dokumentace staveb v přílohách č. 1a a 2a zadávací dokumentace.

## Prohlídka místa plnění

Vzhledem k tomu, že místa plnění jsou veřejně přístupná, zadavatel nebude organizovat prohlídku míst plnění. Prohlídka místa plnění může být organizována v případě, že o to dodavatel požádá.

# Kvalifikační předpoklady

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v kvalifikační dokumentaci. Zadavatel uveřejnil kvalifikační dokumentaci na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení.

# Obchodní a platební podmínky

## Uchazeč je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění té části veřejné zakázky, pro niž podává svou nabídku.

## Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění (např. plnou moc) v nabídce.

## Uchazeč doplní příslušné údaje do přílohy č. 1b či 2b (dle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává svou nabídku) zadávací dokumentace „Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky“, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče.

## Uchazeč je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně uchazeče, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče dostatečně určité. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou dodavatelé oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu zhotovitele (tj. nahrazení zkratky „zhotovitel“ zkratkou „zhotovitelé“), a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy.

## Uchazeč je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele(ů). V případě, že uchazeč v souladu s touto zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Uchazeč je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče; zadavatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

## Základní požadavky zadavatele

## Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává svou nabídku, a to v následujícím členění:

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně / DPH základní sazba 21% | Základ daně / DPH snížená sazba 15% | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |
| DPH |  |  |  |
| Cena vč. DPH |  |  |  |

## Nabídkovou cenu v uvedeném členění předloží uchazeč pro tu část veřejné zakázky, pro niž podává svou nabídku.

## Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese uchazeč. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.

## Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.

## Nabídková cena musí být v nabídce doložena položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr, který je součástí přílohy č. 1a nebo 2a této zadávací dokumentace (dle toho pro kterou část uchazeč podává svou nabídku). Veškeré položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace a ocenění. Výpočet nabídkové ceny musí být doložen včetně rekapitulací. Údaje v takto zpracovaném výpočtu nabídkové ceny považuje zadavatel za limitní a závazné pro účely plnění předmětné veřejné zakázky.

## Je-li v rámci některého z výkazu výměr uvedena rozpočtová rezerva (vyjádřená např. procentuální přirážkou), aniž by byl stanoven přesný účel jejího čerpání, uchazeči nebudou takovou rezervu do svých nabídkových cen zahrnovat a v příslušných výkazech výměr uvedou u této položky nulu (0). Je-li v rámci výkazu výměr uvedena položka „vedlejší rozpočtové náklady“, aniž by bylo stanoveno, jaký je její účel či co má být předmětem vedlejších rozpočtových nákladů, uchazeči nebudou vedlejší rozpočtové náklady do nabídkových cen zahrnovat a v příslušných výkazech výměr uvedou u této položky nulu (0).

## Případ, kdy nabídka nebude obsahovat položkový rozpočet vypracovaný podle této zadávací dokumentace, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

## Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

## Nabídková cena může být dále měněna pouze za podmínek vyplývajících z příloh č. 1b či 2b této zadávací dokumentace (dle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává svou nabídku).

# Hodnocení

## Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude v každé části veřejné zakázky provedeno v souladu s § 78 a § 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií seřazených v sestupném pořadí dle jejich významu:

|  | Dílčí hodnotící kritérium | Váha |
| --- | --- | --- |
| A. | Nabídková cena bez DPH | 80 % |
| B. | Doba plnění | 20 % |

V rámci dílčího kritéria A. Nabídková cena bez DPH bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny navrženou uchazečem pro příslušnou část veřejné zakázky v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v souladu s odst. 7.1  zadávací dokumentace.

V rámci dílčího kritéria B. Doba plnění bude zadavatelem hodnocena doba plnění navržená uchazečem pro provedení jednotlivé stavby, které jsou předmětem příslušné části veřejné zakázky. Hodnocena bude vždy doba uvedená povinně uchazečem v celých kalendářních dnech, která začíná vždy dnem převzetí staveniště uchazečem (vybraným dodavatelem) a uplyne předáním příslušné stavby (díla) bez vad a nedodělků zadavateli. Uchazeč musí navrhnout pro jednotlivé stavby doby plnění, které budou respektovat technologické lhůty při realizaci staveb v souladu s technologickými postupy a s podmínkami danými přílohami zadávací dokumentace.

- Část 1 veřejné zakázky – IV. etapa

| Stavba | Název stavby | Váha subkritéria |
| --- | --- | --- |
| 1 | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská“ | 33 % |
| 2 | „Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října“ | 33 % |
| 3 | „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“ | 34 % |

- Část 2 veřejné zakázky – V. etapa

| Stavba | Název stavby | Váha subkritéria |
| --- | --- | --- |
| 1 | „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská“ | 25 % |
| 2 | „Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794“ | 25 % |
| 3 | „Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald - Orlová“ | 25 % |
| 4. | „Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné – Staré Těchanovice“ | 25 % |

Údaje, které uchazeč nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro uchazeče závazné i z hlediska následného plnění smlouvy. Uchazeč je povinen údaje zapracovat přímo do návrhu smlouvy (doplnění na vyznačená místa v návrhu smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky). Případ, kdy nabídka nebude splňovat shora uvedené požadavky zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. § 71 a ust. § 76 zákona).

## Způsob hodnocení nabídek

## Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria.

V případě dílčího kritéria A. Nabídková cena bez DPH se jedná o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími; hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou dílčího kritéria.

V případě dílčího kritéria B. Doba plnění se jedná o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími; hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Bodové hodnoty přidělené v jednotlivých subkritériích budou převáženy vahou příslušného subkritéria a následně vahou dílčího kritéria.

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích. Zaokrouhlováno bude na dvě desetinná místa.

Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek.

# Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

## Nabídky podávají dodavatelé, kteří prokázali splnění kvalifikace, a to písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a názvem části veřejné zakázky, pro kterou je nabídka podávána, s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné dle ust. § 71 odst. 6 ZVZ vyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty nebo dle ust. § 71 odst. 7 ZVZ o tom, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku. Nabídka bude obsahovat v souladu s ust. § 68 ZVZ návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele.

## Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje).

## V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny

## identifikační údaje dodavatele v rozsahu uvedeném v ust. § 17 písm. d) ZVZ,

## kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy) mezi dodavatelem a zadavatelem, resp. osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi,

## údaj o tom, pro kterou část je nabídka podávána,

## nabídková cena pro část veřejné zakázky, pro niž uchazeč podává svou nabídku, v členění celková nabídková cena bez DPH, DPH, celková nabídková cena vč. DPH,

## příp. další údaje.

## Dodavatel předloží nabídku (v listinné verzi) v originále a případně (nepovinně) i v dalším 1 výtisku (kopii), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen, ostatní případné výtisky budou označeny jako „Kopie“. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o Originál či Kopii, též údaje dle ustanovení odst. 9.3 zadávací dokumentace. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou.

## Dodavatel předloží nabídku též případně na technickém nosiči dat (CD či DVD). Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. Na technickém nosiči dat dodavatel předloží zejména návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

## Nabídka musí být předložena v následující doporučené struktuře:

## krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele,

## obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,

## identifikační údaje subdodavatelů - prohlášení o subdodavatelích,

## seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

## má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

## prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (tj. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

## nabídková cena (v požadovaném členění pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává nabídku) a veškeré další údaje pro účely hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií,

## návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (pro příslušnou část veřejné zakázky),

## ostatní dokumenty, které mají dle dodavatele tvořit obsah nabídky,

## informace o celkovém počtu listů nabídky.

## Uvedené jednotlivé součásti nabídky dodavatel ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy (uvedené má doporučující charakter).

# Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.

# Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy silnice2014@kr-moravskoslezsky.cz. Žádost musí být zadavateli doručena v zákonné lhůtě. V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.

Zadavatel v zákonné lhůtě odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím e-mailu. V případě dodatečných informací k požadavkům na kvalifikaci má zadavatel tuto povinnost pouze vůči dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy současně uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:	Je stanovena ve výzvě k podání nabídky

Místo podání nabídek: 	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, místnost č……., a to v úředních hodinách. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. Obálku s nabídkou je nutno označit v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

# Otevírání obálek

## Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. bezprostředně po uplynutí lhůty uvedené v čl. 12 této zadávací dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v sídle zadavatele. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně však dvě osoby za uchazeče, které se prokáží plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo uchazeče – fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a kromě osob pověřených zadavatelem rovněž zástupci poskytovatele dotace. Místnost, v níž se bude konat otevírání obálek s nabídkami, bude účastníkům sdělena v týž den na recepci zadavatele.

# Požadavek na poskytnutí jistoty

## Výše požadované jistoty

## Zadavatel v souladu s ust. § 67 ZVZ požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíckorun českých).

## Forma poskytnutí jistoty

## Jistota bude poskytnuta formou

## bankovní záruky (ve smyslu ust. § 313 až 322 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), nebo

## formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo

## formou pojištění záruky dle ust. § 47 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů.

## Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele je výpis z účtu uchazeče u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že uchazeč převedl částku ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele uvedený níže nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele. Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující: bankovní účet zadavatele č. 6015-1650676349, kód banky 0800. Variabilním symbolem platby bude IČ uchazeče, specifický symbol …….., konstantní symbol 558.

## Kontakt na ověření složení jistoty: DiS. Jarmila Slívová, tel.: 595 622 914, e-mail: jarmila.slivova@kr-moravskoslezsky.cz

## Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.

## Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch zadavatele jako věřitele (příjemce záruky), z jejíhož obsahu jednoznačně vyplývá, že banka uspokojí zadavatele do výše částky odpovídající výši požadované jistoty v případech předvídaných v ust. § 67 odst. 7 ZVZ, tedy pokud uchazeč v rozporu se ZVZ či zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu podle ust. § 82 odst. 3 a 4 ZVZ. Poskytnutá jistota může připadnout zadavateli též v případě, kdy uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy dle ust. § 82 odst. 4 ZVZ.

## Pro poskytnutí jistoty formou pojištění záruky platí ust. § 67 odst. 6 ZVZ, tzn., že pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má nárok na pojistné plnění je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ust. § 67 odst. 7 ZVZ pojistné plnění.

# Výhrady zadavatele

## Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.

## Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZVZ.

## Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.

## Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

## Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

## Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavatelem použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ.

## Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení (příslušné části veřejné zakázky) z časových důvodů v případě časových průtahů s průběhem VZ (příslušné části veřejné zakázky), a to v případě zjištění, že již nebude možno stavbu fyzicky zrealizovat do termínu stanoveného poskytovatelem dotace.

## Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení (příslušné části) v případě, že nebude příslušný projekt, „Silnice 2014 – IV. etapa“ nebo „Silnice 2014 – V. etapa“, vybrán Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady.

# Seznam příloh

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Sada příloh pro část 1 veřejné zakázky (IV. etapa)

- Příloha č. 1a - Technické podmínky a podklady podle ust. § 44 odst. 4 podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění -  projektová dokumentace staveb, technické podmínky staveb a výkazy výměr požadovaných prací a dodávek pro plnění (v elektronické podobě)

- Příloha č. 1b - Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky

Sada příloh pro část 2 veřejné zakázky (V. etapa)

- Příloha č. 2a - Technické podmínky a podklady podle ust. § 44 odst. 4 podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění -  projektová dokumentace staveb, technické podmínky staveb a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek pro plnění (v elektronické podobě)

- Příloha č. 2b - Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky

V Ostravě dne …………………..

Moravskoslezský kraj

Ing. Leo Nevřela

# Text boxes

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ust. § 50 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

ZADAVATEL:

Moravskoslezský kraj

Sídlem 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 18

IČ: 70890692

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Silnice 2014 - IV. a V. etapa“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení podle ust. § 28 ZVZ,

jejíž předběžné oznámení dle ust. § 86 ZVZ bylo odesláno ve Věstníku veřejných zakázek dne …………….