ZADAVATEL:

Moravskoslezský kraj

Sídlem 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 18

Obsah:

1.	Identifikační údaje zadavatele, další informace	3

2.	Předmět plnění veřejné zakázky	3

3.	Doba plnění veřejné zakázky	18

4.	Místo plnění veřejné zakázky	18

5.	Kvalifikační předpoklady	18

6.	Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů	41

7.	Obchodní a platební podmínky	42

8.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	43

9.	Hodnocení	44

10.	Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky	46

11.	Závaznost požadavků zadavatele	47

12.	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	48

13.	Lhůta a místo pro podání nabídek	48

14.	Otevírání obálek	49

15.	Požadavek na poskytnutí jistoty	49

16.	Výhrady zadavatele	50

17.	Seznam příloh	50

# Identifikační údaje zadavatele, další informace

## Základní údaje o zadavateli

| Název zadavatele | Moravskoslezský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | 28. října 117, 702 18 Ostrava – Moravská Ostrava |
| IČ zadavatele | 70890692 |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | Miroslav Novák, hejtman kraje |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgProfile/MSK |

## Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, e-mail: msk@mt-legal.com. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s ust. § 151 ZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání případných námitek dodavatelů dle ust. § 110 ZVZ.

# Předmět plnění veřejné zakázky

## Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení staveb, realizovaných v rámci projektu „Silnice 2015 – II. etapa“ (dále jen „projekt“).

Veřejná zakázka je rozdělena na následujících sedm (7) částí ve smyslu § 98 ZVZ. Uchazeč může podat nabídku maximálně pro 3 veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci platí vždy stejně pro všechny části veřejné zakázky, není-li výslovně stanoveno jinak.

- část 1 veřejné zakázky- „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/475 Havířov – obchvat TIR“

Záměrem stavby je zvýšení únosnosti podkladových vrstev a obnova obrusných vrstev vozovky komunikace. Rekonstrukce zahrnuje tyto technologie: odfrézování asfaltových vrstev, recyklaci podkladních vrstev do hloubky 200 mm, položení nové podkladní a obrusné asfaltové vrstvy.

V úsecích silničního staničení km 0,000 – 0,960 a v km 1,940- 2,670 bude provedena rekonstrukce vozovky frézováním a pokládkou jednovrstvového krytu vč. opravy lokálních poruch při zachování stávající nivelety – konstrukce typ A.

- frézování do hloubky 50 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití;

- očištění povrchu;

- vyrovnávka podkladních vrstev v prům. tI. 40 mm ACL 16 S, nutná ke srovnání profilu komunikace v místě jednovrstvé opravy, bude dokladována vážními lístky dle skutečnosti

- lokální opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch;

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 S tl. 50 mm

V úsecích silničního staničení km 0,960 - 1,940 a v km 2,670 - 2,903 bude v ploše jízdních pruhů provedena rekonstrukce vozovky frézováním, recyklací za studena na místě a pokládkou nového dvouvrstvého krytu vč. opravy lokálních poruch při zachování stávající nivelety - konstrukce typ B.

- frézování do hloubky 120 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití;

- rozfrézování, přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy;

- recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208 – vrstva RS CA (na místě) tloušťky 200 mm;

- čištění povrchu vozovek,

- jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik (v závislosti na technologickém postupu prací se v případě časové prodlevy a pojíždění recyklované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m2);

- ložní vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 S tl. 60 mm

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;

- obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 S tl. 50 mm

Rekonstrukce povrchu zpevněných krajnic v km 0,960 - 1,940 a v km 2,670  - 2,903 bude provedena konstrukcí typu C

- frézování do hloubky 50 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití;

- očištění povrchu;

- odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám;

- vyrovnávka podkladních vrstev v prům. tI. 40 mm ACL 16 S, nutná ke srovnání profilu komunikace v místě jednovrstvé opravy, bude dokladována vážními lístky dle skutečnosti

- lokální opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch;

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 S tl. 50 mm

Kromě vozovky sil. II. třídy bude provedena rekonstrukce autobusových zálivů, v zálivech obecně:

- V jednostranné zastávce v km cca 0,060 bude provedena rekonstrukce zastávkového pruhu v technologii:

- frézování vozovky v tl. 200 mm,

- čištění povrchu vozovek,

- spojovací postřik ze sil. emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkové množství pojiva 0,500 kg/m2,

- pokládka podkladní živičné vrstvy ACP 22+ v tl. 90 mm,

- spojovací postřik ze sil. emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkové množství pojiva 0,200 kg/m2,

- vyztužení asf. povrchu geomříží ze skelných vláken s geotextilií,

- pokládka ložné živičné vrstvy ACL 16 S v tl. 60mm,

- spojovací postřik ze sil. emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkové množství pojiva 0,200 kg/m2,

- pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11S v tl. 50 mm.

V místě napojení místních komunikací  napojení záseky na hranici průběžné komunikace bude provedena následující úprava:

- frézování vozovky v tl.50 mm,

- čištění povrchu vozovek,

- spojovací postřik ze sil. emulze v množství 0,5-0,8 kg/m2, zbytkové množství pojiva 0,250 kg/m2,

- pokládka obrusné živičné vrstvy ACO 11S v tl. 50 mm.

Součástí stavby bude i obnova 2 sad indukčních smyček SSZ na ramenech sil. II/475 v křiž. s ul. U Skleníků (předpokládaný rozsah bude upřesněn se správcem SSZ). Obnova indukčních smyček představuje vyřezání nové drážky kotoučovou pilou do recyklovaného podkladu a to do takové hloubky, aby po následné pokládce obrusné vrstvy byla nově položená indukční smyčka uložena v hloubce 12cm. Nově položená smyčka bude zapojena do stávajících šachet indukčních smyček situovaných mimo profil komunikace. Zálivka drážky bude provedena speciální hmotou odolnou proti vydrolení.

Silniční dešťová kanalizace bude po dobu stavby chráněna před znečištěním v průběhu prací a zůstane plně funkční bez stavebních zásahů. V rámci stavby bude provedena pouze nezbytná výšková korekce vtokových části a výšková úprava poklopů revizních šachet a šoupat. Silniční odvodňovací dvojřádek zůstane zachován a zůstane plně funkční bez stavebních zásahů, v rámci stavby bude provedeno pouze nezbytné předláždění úseků dvouřádku z žulových kostek 10/10 uložených do betonu třídy C20/25. Jedná se o úpravy vyvolané technologií prací při rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky.

- část 2 veřejné zakázky - „Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/01137 Petřkovice – Bobrovníky“

Stavbou bude provedena rekonstrukce silnice III/01137 v km 0,000 – km 5,840, v celkové délce 5840 m. Stávající šířkové uspořádání bude zachováno. Konstrukce vozovky bude provedena jednotným postupem v celé délce úseku s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. V ploše cca 20% bude provedena výměna podkladní vrstvy. Součástí stavby budou rekonstrukce čtyř propustků.

Pro návrh opravy jsou navrženy následující technologické postupy rekonstrukce:

TYP A

- Frézování vozovky s překážkami v tl. 0,10 m (s naložením a odvozem)

- Čištění povrchu vozovky (strojní metení s odvozem a uložením na skládku)

- Spojovací postřik kationaktivní emulze v množství 0,4 – 0,6 kg/m2

- Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S v tl. 0,06 m

- Spojovací postřik kationaktivní emulze v množství 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 0,04 m

TYP A – Lokální sanace

V ploše cca 20%) bude provedena lokální sanace dle TP115.

- Frézování vozovky v tl. 0,06 m (s naložením a odvozem)

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S v tl. 0,06 m

TYP B – Autobusové zálivy

Kromě vozovky silnice III/01137  bude provedena i rekonstrukce 10 autobusových zálivů. Dojde k vyztužení asfaltových vrstev pomocí geomříže s tkanou textilií dle TP 147. U dvou zastávek dojde k obnově těsnění spár a u jedné zastávky navíc dojde k výměně cementobetonové desky.

Předmětem rekonstrukce a modernizace propustků v km 0,360, 1,005 jsou sanační práce, odstranění vegetace a pročištění koryta.

- Čištění propustku a koryta od naplavenin

- Zhotovení odvodňovacího žlábku z kamenné dlažby za římsou propustku

- Opevnění čela propustku kamennou dlažbou do betonu

- Ošetření obnažené výztuže

- Sanace říms a čel betonem

- Ochranné nátěry betonových povrchů

Předmětem rekonstrukce a modernizace propustku v km 4,029 jsou sanační práce, odstranění vegetace a pročištění koryta.

- Čištění propustku a koryta od naplavenin

- Ošetření obnažené výztuže

- Sanace říms a čel sanační maltou

- Ochranné nátěry betonových povrchů

- Otryskání a nátěr stávajícího zábradlí

Předmětem rekonstrukce a modernizace propustku v km 5,445 jsou sanační práce, odstranění vegetace a pročištění koryta.

- Čištění propustku a koryta od naplavenin

- Rozpadlé čelo na výtoku bude odstraněno a nahrazeno opevněním kamennou dlažbou do betonu. Pod vyústěním trouby bude pod kamennou dlažbou proveden kamenný práh.

- Opevnění čela propustku kamennou dlažbou do betonu

- část 3 veřejné zakázky - „Rekonstrukce silnice II/474 Jablunkov – Mosty u Jablunkova“

Stavbou bude provedena rekonstrukce a modernizace silnice II/474 v celkové délce 7 145 m při zachování stávajícího směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové komunikace s šířkou vozovky cca 9,0 m. Součástí stavby je rekonstrukce 16 ks propustků a jednoho mostu.

Komunikace

Záměrem je zvýšení únosnosti podkladových vrstev podkladových vrstev komunikace. Rekonstrukce zahrnuje tyto technologie: odfrézování asfaltových vrstev, lokální recyklaci podkladních vrstev do hloubky 200 mm, položení nové obrusné asfaltové vrstvy. Inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny.

Propustky

Propustek km 0,358

Kamenný, klenbový, délka přemostění 180 cm, výška 150 cm, betonové vtokové čelo se zapuštěnou římsou. Výtokové kamenné čelo a dno z volně ložených kamenů. Provede se reprofilace povrchu betonu pravého čela. Vybourání levého čela a provedení nového betonového čela se zapuštěnou římsou. Osazení zábradelního svodidla. Protější strana příkopu proti vtoku bude po pročištění příkopu a potrubí odlážděná lomovým kamenem do betonového lože.

Propustek  km 0,713

Betonový, polorámový, délka přemostění 60 cm, výška 100 cm, betonové vtokové i výtokové čelo, dno je z volně uložených kamenů. Provede se vybourání obou čel v horní části a zhotoví se nové zapuštěné římsy. Vtoková i výtoková část propustku bude ošetřena kamennou dlažbou do betonového lože. Na obou římsách bude osazeno nové zábradelní svodidlo.

Propustek km 0,795

Kamenný, klenbový, délka přemostění 160 cm, výška 100 cm, betonové vtokové i výtokové čelo. Provede se přespárování pravého čela, odtěží se koryto potoka a před vtokem se zhotoví dlažba z lomového kamene do betonového lože, na straně levého čela se odtěží materiál ze dna propustku na výtoku se odláždí břehy potoka kamenem do betonového lože. Na vtokové římse bude instalováno zábradelní svodidlo.

Propustek km 1,230

Nosná konstrukce z kamenných kvádrů, délka přemostění 50-60 cm, výška na výtoku 120 cm. Kamenné vtokové i výtokové čelo. Dno je tvořeno volně uloženými kameny. Provede se částečné odbourání pravého čela a doplní se betonovou římsou a kamenným zdivem. Levé čelo se přespáruje a doplní se betonovou římsou. Na vtoku bude osazeno silniční svodidlo, za chodníkem mostní zábradlí a na výtoku zábradelní svodidlo.

Propustek km 1,522

Kamenný, klenbový, délka přemostění 160 cm, výška na výtoku 100 cm, kamenné vtokové i výtokové čelo. Dno je tvořeno volně uloženými kameny. Provede se přespárování pravého vtokového čela, odtěží se koryto potoka a před vtokem se zhotoví dlažba z lomového kamene do betonového lože, na straně levého výtokového čela se odtěží materiál ze dna propustku na výtoku se odláždí břehy potoka kamenem do betonového lože. Čelo se přespáruje a přikotví se betonová římsa. Na obou římsách bude instalováno zábradelní svodidlo.

Propustek km 1,568

Kamenný, klenbový, délka přemostění 170 cm, výška na výtoku 230 cm, kamenné vtokové i výtokové čelo. Dno je tvořeno hrubším štěrkem mezi opěrami. Provede se doplnění levého výtokového čela betonem a pohledový beton se přestěrkuje. Na obou římsách bude instalováno zábradelní svodidlo.

Propustek km 2,360

Kameno-betonový dvouotvorový propustek navazující na zatrubněnou příkopu, délka přemostění 2 x 100 cm, výška na výtoku 110 cm, betonové vtokové i výtokové čelo, opěry z kamenných kvádrů s betonovou nosnou konstrukci, dno z kamenných desek. Provede se přestěrkování pohledového betonu levého a římsy. Instalace zábradelního svodidla na levé výtokové římse.

Propustek km 2,615

Kameno-betonový propustek navazující na zatrubněnou příkopu, délka přemostění 100 cm, výška na výtoku 10 cm (funguje jako sifon), betonové vtokové i výtokové čelo, opěry z kamenných kvádrů s betonovou nosnou konstrukci, štěrkopískové dno. Provede se prohloubení pravého příkopu a pročištění propustku. Na levém výtokovém čele se provede nová římsa a pohledový beton se přestěrkuje, na pravé výtokové římse bude osazeno zábradelní svodidlo.

Propustek km 2,897

Kameno-betonový propustek, délka přemostění 55 cm, výška na výtoku 55 cm, kamenné vtokové i výtokové čelo, štěrkopískové dno. Provede se očištění pravého výtokového čela s opravou lícové plochy a zhotovením nové římsy, na pravé výtokové římse bude osazeno zábradelní svodidlo.

Propustek km 3,122

Kameno-betonový propustek, délka přemostění 120 cm, výška na výtoku 80 cm, betonové vtokové i výtokové čelo, betonové opěry s betonovou nosnou konstrukci, štěrkopískové dno. Provede se přestěrkování pravého výtokového čela a zhotovení nové římsy, na pravé výtokové římse bude osazeno zábradelní svodidlo.

Propustek km 3,540

Kameno-betonový propustek, délka přemostění 80 cm, výška na výtoku 40 cm, betonové vtokové i výtokové čelo, betonové opěry s betonovou nosnou konstrukci, štěrkopískové dno. Provede se odtěžení pravého výtokového čela a zhotovení nové římsy a odkalovací jímky, na pravé výtokové římse bude osazeno zábradelní svodidlo.

Propustek km 3,697

Kameno-betonový propustek, délka přemostění 100 cm, výška na výtoku 50-60 cm, betonové vtokové i výtokové čelo, štěrkopískové dno, betonové opěry s betonovou nosnou konstrukci. Provede se prohloubení ve středu koryta a vybetonování dna s podchycením opěr pomocí mikropilotáže, reprofilace výtokového čela, odláždění výtoku lomovým kamenem do betonu,  na vtoku bude osazeno mostní zábradlí a na výtoku zábradelní svodidlo.

Propustek km 4,310

Betonový propustek DN 600 navazující na zatrubněnou příkopu. Vtokové čelo je součástí zatrubnění příkopy a výtokové čelo je betonové. Provede se výměna stávající vpusti za větší s novou šachticí d=800 mm s osazením na potrubí propustku, reprofilace výtokového čela, pročištění propustku, osazení zábradelního svodidla.

Propustek km 6,945

Kameno-betonový propustek 50/60 cm se zapuštěnými římsami, betonové vtokové i výtokové čelo. Provede se nastavení říms, reprofilace čel, pročištění propustku, osazení zábradelního svodidla.

Propustek km 7,085

Trubní propustek DN 300, kamenné výtokové čelo se zapuštěnou římsou, vtok je zatrubněn. Provede se nová zapuštěná římsa, pročištění propustku vč. příkopy a osazení nového svodidla.

Most ev. č. 474-003

Rozsah rekonstrukce:

-odstranění náletového porostu z břehů u výtokového čela mostu

-odstranění nánosů a naplaveného kameniva pod mostem, urovnání dna vodoteče

-provedení hrázky před nátokovým čelem mostu

-otryskání betonových opěr, desky mostu a čela mostu s křídly vysokotlakou vodou

-podbetonování opěr mostu a provedení kotvené přibetonávky ke spodní části opěr

-oprava degradovaného betonu římsy a líce mostovky u výtoku sanační maltou

-oprava poškozeného spodního líce mostní desky ve dvou místech, očištění odhalené výztuže

vč. oprav sanační maltou

-osazení podpůrného ocelového nosníku I 300

-provedení vrstvy stříkaného betonu na opěře nad přibetonávkou a křídlech opěr na výtoku

-provedení kamenného záhozu u opěr mostu a kamenné dlažby dna vodoteče do podkladního

betonu

-provedení nových říms na mostě

-provedení nového zábradelního svodidla

-provedení dvojnásobného pačoku cementovým mlékem všech betonových konstrukcí

- část 4 veřejné zakázky - „Rekonstrukce křižovatky III/4661 a III/4662 v Komárově“

Předmětem stavby je rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 x III/4462 x MK, která se nachází v části města Opavy, Komárově. Stavba zahrnuje směrovou úpravu prostoru křižovatky silnic III/4661 x III/4462 X MK a výškovou a šířkovou úpravu silnice III/4662.  V rámci rekonstrukce křižovatky dojde k doplnění, resp prodloužení stávajících chodníků a realizaci nových přechodů pro chodce. Úprava směrového vedení silnice III/4661 (ul. Podvihovská) začíná cca 35m před křižovatkou a končí cca 25m za hranicí křižovatky, celková délka úpravy komunikace je 81,50m. Úprava směrového, výškového a šířkového uspořádání silnice III/4662 (ul. Dlouhá) začíná cca 115m před křižovatkou, úprava MK (ul. Dlouhá) začíná cca 20m před křižovatkou, celková délka úpravy ul. Dlouhé je 145m. Odvodnění komunikace je v prostoru křižovatky (ul. Podvihovská a ul. Dlouhá směr Centrum) do dešťové kanalizace a ul. Dlouhá směr Raduň je odvodněna průsakem do okolního terénu. Stavba je členěna do stavebních objektů:

SO-101	Křižovatka III/4661 x III/4662 x MK

SO-102	Chodníky a sjezdy

SO-103	Dopravní značení

SO-201	Opěrná zeď

SO-301	Odvodnění komunikace

SO-303	Úprava vodovodu, ochrana a přeložky

SO-401	Úprava telekomunikačního vedení, ochrana a přeložky

SO-403	Veřejné osvětlení

SO-501	Úprava plynovodu, ochrana a přeložky

Průsečná křižovatka silnic III/4661 x III/4662 x MK, v rámci rekonstrukce dojde k posunu osy komunikace III/4662 a napojení na silnici III/4661 je navrženo pod úhlem 68o. Příprava území pro těleso komunikace vyžádá vykácení keřů. Na začátku všech větví křižovatky se provede frézování vozovky v tl. 0,05m v délce min. 5m (pro napojení nové ložní vrstvy komunikace). Stávající konstrukce vozovky se vybourá. Šířkové uspořádání silnice III/4661 zůstávaná beze změny - na začátku úpravy je šířka komunikace mezi obrubníky 6,70m. V místě rekonstrukce je navržená šířka komunikace mezi obrubníky 6,70m a na konci úpravy navazuje na stávající šířku 5,70m. Silnice opatřena oboustranným chodníkem s minimální šířkou 1,50m.

Stávající šířkové uspořádání silnice III/4662 je nevyhovující a z tohoto důvodu dojde k rozšíření komunikace na kategorii MO2 PMK/7,50/50 s šířku vozovky 6,50m mezi obrubníky + jednostranný chodník šířky 1,50m.

Směrové vedení a výškové vedení místní komunikace zachovává stávající ráz komunikace. Šířkové uspořádání MK zůstávaná beze změny – šířka komunikace mezi obrubníky je 7,7m + oboustranný chodník šířky 1,35m. V rámci rekonstrukce křižovatky dojde k optickému zúžení komunikace vodorovným dopravním značením na šířku jízdního pruhu 3,25m.

Základní pás i dřík zárubní zdi budou ze železobetonu. Na koruně nové zárubní zdi bude po celé délce oplocení. Rubová strana zdi bude odvodněna flexibilním potrubím.

Voda z povrchu vozovky bude odvedena pomocí silničních vpustí do nové kanalizace. V křižovatce dojde k přemístění 4 ks stávajících vpustí k novým obrubníkům.

- část 5 veřejné zakázky - „Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu event. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice“

Stavbou bude provedena rekonstrukce mostu ležícího v extravilánu obce včetně úpravy komunikace navazující na mostní objekt. Most je navržen jako nový v místě mostu starého. Stavba bude probíhat při úplné uzavírce komunikace III/4521 v místě mostního objektu. Doprava bude vedena po provizorním přemostění v blízkosti mostu. Stavba je členěna do stavebních objektů:

- SO 001 Příprava území

- SO 101 Přechodné dopravní opatření

- SO 201 Most

- SO Provizorní přemostění

Délka úpravy komunikace je 70 m a stávající mostní objekt, mostní křídla, římsy a zábradlí budou odstraněny. Rekonstrukce spočívá ve zhotovení nových ŽB základů založených plošně, na které budou navazovat nová ŽB rámová konstrukce o jednom poli. Světlost mostního otvoru bude 4 m (kolmá)resp. 4,58 m (šikmá). Kyneta potoka bude upravena a srovnána. Dno bude vytvořeno z přírodních kamenů usazených a vyklínovaných do betonového lože. U opěr budou provedeny migrační lávky.

- část 6 veřejné zakázky - „Silnice II/480 rekonstrukce a modernizace silnice Kopřivnice – Štramberk“

Stavba zahrnuje rekonstrukci a modernizaci následujících objektů:

- Silnice II/480 rekonstrukce a modernizace silnice Kopřivnice – Štramberk – komunikace

- Silnice II/480-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev .č. 480-003 podchod pro pěší v obci Kopřivnice

- Silnice II/480-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 480-004 přes potok Kopřivničku v obci Kopřivnice

- Silnice II480 opěrná zeď v obci Štramberk km 4,710 – 4,780

- Silnice II/480-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 480-006 přes Kozí potok  v obci Štramberk

Silnice II/480 rekonstrukce a modernizace silnice Kopřivnice–Štramberk – komunikace

Předmětem stavby je rekonstrukce a modernizace silnice II/480 třídy v úseku od křižovatky se silnicí I/58 po okružní křižovatku se silnicí II/482 v Kopřivnici a v úseku od křižovatky směr centrum Štramberka po konec Štramberka. Délka rekonstruovaného úseku v Kopřivnici je 1 679 m a v Štramberku 1 045. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 724 m.

Úsek č. 1 – Kopřivnice

Technologický postup rekonstrukce komunikace:

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S, tl. 40 mm

- Spojovací postřik modifikovanou asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16S, tl. 70 mm

- Spojovací postřik modifikovanou af. emulzí v množství 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu

- Ošetření trhlin

- Čištění vyfrézovaného povrchu

- Odstranění asfaltových vrstev v tl. 110 mm

V rámci stavby bude provedena výměna betonové konstrukce stávajícího autobusového pruhu a provede se výšková úprava jednořádků, dvojřádků, krajníků a obrubníků.

Úsek č. 2 – Štramberk

Technologický postup rekonstrukce komunikace:

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S, tl. 40 mm

- Spojovací postřik modifikovanou asf. emulzí v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16S, tl. 70 mm

- Spojovací postřik modifikovanou af. emulzí v množství 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu

- Ošetření trhlin

- Sanace ulámaných okrajů vozovky v šířce 1 m v rozsahu cca 40 % délky úseku

- Čištění vyfrézovaného povrchu

- Odstranění asfaltových vrstev v tl. 110 mm

V rekonstruovaném úseku bude výškově upraven a vyměněn stávající dvojřádek. Stávající nezpevněná krajnice bude odstraněna a nová bude provedena z recyklovaného materiálu v tl. 100 mm. V úseku za opěrnou zdí budou osazena svodidla a v úsecích bez svodidel budou osazeny směrové sloupky.

Silnice II/480-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 480-003 podchod pro pěší v obci Kopřivnice

Podchod pro pěší slouží k bezbariérovému převedení pěší trasy pod sil. II/480. Jedná se o stávající tříkloubovou klenbu o jednom poli. Nosná konstrukce je složena ze čtvrtkruhových ŽB prefabrikátů š. 500 mm (52 ks). Kloubové spojení ve vrcholu oblouku je realizováno svařenou betonářskou výztuží, spáry mezi prefabrikáty jsou vyplněny cementovou maltou.

| Délka přemostění v ose silnice (světlá šířka) | 6,00 m |
| --- | --- |
| Volná šířka vozovky mezi svodidly | 15,80 m |
| Výška mostu | 5,57 m |
| Světlá výška v podchodu | 3,48-3,78 m |
| Délka podchodu | 26,17 m |

Rekonstrukce spočívá v odkrytí klenby, sanaci betonových ploch a vytvoření vanové izolace, která bude vytvořena přelepením izolace klenby na křídla a jejím vytažením až na temeno portálu do římsového fabionu. Společně s touto opravou bude provedena rekonstrukce říms včetně žlabů a jejich zaústění, bude položena nová dlažba chodníku v podchodu, bude rekonstruováno odvodnění a osvětlení podchodu a budou provedeny úpravy svahových kuželů kolem křídel. Oprava mostu bude probíhat „po polovinách“ za částečného omezení silničního provozu. Průchod podchodem během stavby bude umožněn.

Silnice II/480-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 480-004 přes potok Kopřivničku v obci Kopřivnice

Předmětem rekonstrukce je stavební úprava mostovky (nosné konstrukce) a úložných prahů stávajícího mostu přes potok Kopřivničku v obci Kopřivnice. Nosná konstrukce je z předpjatých nosníků KA 73. Součástí rekonstrukce bude současně úprava stávající místní komunikace a úprava veřejného osvětlení spočívající v instalaci tří stožárů pro osvětlení dvou přechodů pro chodce a pro osvětlení vozovky. Dále dojde úpravě vodního toku potoka. Podobu rekonstrukce mostu nesmí být přerušena provoz po komunikaci, proto bude rekonstrukce mostu probíhat po polovinách.

Stavba je členěna do stavebních objektů:

- SO D 101 Provozní dopravní značení

- SO D 201 Rekonstrukce mostu

- SO D 202 Úprava stávající místní komunikace

- SO D 401 Úprava veřejného osvětlení

Charakteristika nového mostu:

| Délka přemostění šikmá | 16,0 m |
| --- | --- |
| Délka přemostění kolmá | 11,3 m |
| Šikmost mostu | 45°(levá) |
| Teoretické rozpětí nosné konstrukce šikmé | 17,0 m |
| Stavební výška | 1,2 m |
| Volná šířka mostu | 19,1 m |
| Šířka mezi obrubami | 10,5 m |

Silnice II480 opěrná zeď v obci Štramberk km 4,710 – 4,780

Stavba řeší nestabilitu zemního tělesa v podloží silnice II/480 v obci Štramberk. Zajištění zemního tělesa, krajnice silnice a navazujícího svahu bude provedeno pomocí pilotové kotvené opěrné zdi provedením pilot a kotev se svázáním opěr a kotev lehkou betonovou zdí. Po ošetření betonu izolací bude proveden hutněný zásyp a nové konstrukční vrstvy silnice. Na závěr bude na římsu opěrné zdi osazeno silniční zábradelní svodidlo.

V průběhu realizace bude provoz na silnici veden v jednom jízdním pruhu. Stavba bude provedena v místě stávající komunikace na kraji intravilánu obce.

Silnice II/480-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 480-006 přes Kozí potok v obci Štramberk

Předmětem je rekonstrukce mostovky (nosné konstrukce) a úložných prahů stávajícího mostu ev. č. 480-006 přes potok Bařinka v obci Štramberk. Současná nosná konstrukce mostu je z I profilů (I 440) a ze železobetonové desky tl. 200-240 mm. Provede se nová ŽB nosná deska, sanace úložných prahů, přibetonování části opěr, přibetonování křídel a závěrných zdí, vytvoření přechodové oblasti, provedení říms a mostního vybavení, napojení vozovky a chodníků.

Charakteristika nového mostu:

| Délka přemostění šikmá | 8,0 m |
| --- | --- |
| Délka přemostění kolmá | 8,0 m |
| Stavební výška | 0,55 m |
| Volná šířka mostu | 1,5 m |
| Šířka mezi obrubami | 8,5 m |

Po dobu rekonstrukce mostu bude nutné zachovat dopravu, z tohoto důvodu bude nutné na povodní straně mostu vybudovat provizorní přemostění.

- část 7 veřejné zakázky - „Sil. II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující sil. II/459“

Stavba zahrnuje rekonstrukci a modernizaci následujících objektů:

- Silnice II/459 – rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu v Krnově

- Most ev. č. 459-007 v Krnově – rekonstrukce mostního svršku

- Silnice II/459

Silnice II/459 – rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu v Krnově

Most překračuje řeku Opavu ve městě Krnov. Hlavní nosnou konstrukci tvoří monolitická ŽB deska s náběhy. V podélném směru má most 3 pole, ze statického hlediska je to spojitá konstrukce. Most má na obou stranách monolitické římsy, proarmované s nosnou konstrukcí. Povrch chodníků tvoří litý asfalt, obruba je kamenná. Do římsy jsou zabetonovány sloupky zábradlí. Zábradlí je betonové výšky 0,9 m s ocelovou svislou výplní. Odvodnění je litinovými odvodňovači. Nosná konstrukce je na vnitřních stojkách uložena na vrubové klouby, na krajních opěrách na ocelová ložiska. Mostní závěry jsou podpovrchové.

Parametry mostu po rekonstrukci:

| Délka přemostění šikmá | 32,80 m |
| --- | --- |
| Délka přemostění kolmá | 49,50 m |
| Šikmost mostu | 57,7 gradů(levá) |
| Šířka vozovky mezi obrubami | 9,00 m |
| Šířka chodníků | 2 x 2,25 m |
| Volná šířka mostu | 13,50 m |
| Výška mostu nad terénem | 3,9 m |

Oprava bude rozdělena na dvě etapy. V první etapě bude uzavřena jedna polovina mostu. V druhé etapě se opraví druhá polovina mostu. Provede se:

- Provizorní přeložky inženýrských sítí. Snesení stávající římsy.

- Sanace čela nosné konstrukce.

- Frézování vozovky, obnažení nosné desky.

- Zhotovení nové nosné desky vč. izolace.

- Instalace odvodňovačů a mostních závěrů.

- Zhotovení nových říms.

- Osazení nového zábradlí mostního typu.

- Doplnění vrstev vozovky.

- Otryskání a reprofilace stávajících betonových částí mostu.

Most ev. č. 459-007 v Krnově – rekonstrukce mostního svršku

Most překračuje mlýnský náhon a je situován na silnici II/459, km 0,798 ve městě Krnov. Stavba bude prováděna ve dvou fázích po polovinách s omezení provozu na komunikaci a dopravou střídavě jedním jízdním pruhem po jedné polovině vozovky.

Bude provedeno odstranění všech vrstev vozovky, chodníku, zábradlí, zásypu klenby, odbourání římsy apod., až na povrch nosné konstrukce a výkop zásypu za opěrami. Konstrukce mostu na výtokové polovině je kombinovaná z původní kamenné klenby a novější monolitické části trámové nosné konstrukce. Z nosné konstrukce se odstraní izolace a vrstvy vyrovnávacích betonů. Povrch se očistí tlakovou vodou. Na klenbě se zhotoví vrstva vyrovnávacího betonu vyztužená svařovanou sítí. Stávající povrch nosné konstrukce se opatří spojovacím můstkem a zhotoví se spřažená ŽB deska. Do spřažené desky na okraji nosné konstrukce se osadí kotvy a zhotoví se nová římsa. Na římsu se přikotví nové ocelové mostní zábradlí. Obruba chodníku bude z betonových silničních obrubníků doplněných dvouřádkem. Chodník bude ze zámkové dlažby.

Parametry mostu:

| Kolmá světlost | 3,67 m |
| --- | --- |
| Délka mostu | 6,70 m |
| Šířka vozovky | 8,15-8,45 m |
| Šířka chodníku | 2,70 m |
| Celková šířka mostu | 12,77 m |
| Výška mostu nad terénem | 2,45 m |

Silnice II/459

Stavba řeší rekonstrukci silnice II/459 ve staničení 0,000 00– 0,907 00. Oprava komunikace se skládá z odstranění stávajících vrstev vozovky o průměrné výšce 260mm. Nahrazení se provede novou skladbou s mírným navýšením pro nové vyspádování komunikace. Součástí výstavby bude i výměna stávajících obrubníků za nové betonové BO 15 výšky 300mm s dvojřádkem žulové kostky. Šířka jízdních pruhů zůstává stávající, průměrně 3,50m.

Technologie stavební úpravy komunikace:

- Odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy

- Odstranění a očištění žulových kostek

- Štěrkodrť 200 mm

- Spojovací postřik emulzí 0.30kg/m2

- Asfaltový beton velmi hrubý   ABH I 70 mm

(ACL 16 S PMB 10/40-65 – modifikovaný asfalt

- Spojovací postřik emulzí 0.20kg/m2

- Asfaltový koberec střednězrnný  ABS I 40 mm

(ACO 11 S 50/70 – modifikovaný asfalt

Frézování živičných vrstev vozovky bude prováděno v celém rozsahu stavby, v průměrné tloušťce 100 mm. Na plochách opravované vozovky dojde k výškové úpravě poklopů šachet, krytů šoupat a hydrantů, mříží vpustí apod.

Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 1. Regionální infrastruktura a dostupnost, Oblasti podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, Podoblasti podpory 1.1.1. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy.

## Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení § 13 a násl. zákona činí 195 819 000 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky činí:

| Část veřejné zakázky č. | Název části veřejné zakázky | Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/475 Havířov – obchvat TIR | 33 834 000 |
| 2. | Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/01137 Petřkovice - Bobrovníky | 31 367 100 |
| 3. | Rekonstrukce silnice II/474 Jablunkov – Mosty u Jablunkova | 36 807 000 |
| 4. | Rekonstrukce křižovatky III/4661 x III/4662 v Komárově | 7 986 000 |
| 5. | Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu ev. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice | 10 518 800 |
| 6. | Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice – Štramberk | 51 230 300 |
| 7. | Sil. II/459 rekonstrukce mostu event. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující sil. II/459 | 24 075 800 |

Zadavatel výslovně upozorňuje, že s ohledem na omezené finanční prostředky nepředpokládá překročení předpokládané hodnoty (příslušné části) veřejné zakázky. V takovém případě by velmi pravděpodobně došlo ze strany zadavatele ke zrušení zadávacího řízení (příslušné části). Obdobně pak zadavatel upozorňuje, že ke zrušení zadávacího řízení může Moravskoslezský kraj přistoupit v případě nepředložení nebo neschválení projektu v rámci Regionálního operačního programu, z důvodu nedostatečné alokace programu.

Zadavatel dále výslovně upozorňuje, že v případě, že by projekt nebyl vybrán Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, by velmi pravděpodobně došlo ze strany zadavatele ke zrušení tohoto zadávacího řízení.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

- část 1 veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/475 Havířov – obchvat TIR“

- 45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

- 45233223-8	Obnova povrchu vozovky

- část 2 veřejné zakázky - „Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/01137 Petřkovice - Bobrovníky“

- 45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

- 45233223-8	Obnova povrchu vozovky

- 45221220-0      Propusti

- část 3 veřejné zakázky - „Rekonstrukce silnice II/474 Jablunkov – Mosty u Jablunkova“

- 45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

- 45221119-9	Stavební úpravy při rekonstrukci mostů

- 45233223-8	Obnova povrchu vozovky

- 45221220-0      Propusti

- část 4 veřejné zakázky - „Rekonstrukce křižovatky III/4661 x III/4662 v Komárově“

- 45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

- 45233223-8	Obnova povrchu vozovky

- část 5 veřejné zakázky - „Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu ev. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice“

- 45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

- 45221111-3	Výstavba silničních mostů

- část 6 veřejné zakázky - „Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice – Štramberk“

- 45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

- 45221119-9	Stavební úpravy při rekonstrukci mostů

- 45233228-3	Stavební práce na obrusné vrstvě

- část 7 veřejné zakázky - „Sil. II/459 rekonstrukce mostu event. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující sil. II/459“

- 45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

- 45221119-9	Stavební úpravy při rekonstrukci mostů

- 45233228-3	Stavební práce na obrusné vrstvě

# Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: 3/2015

Předpokládaná doba plnění: 4/2015 – 9/2015, podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o dílo pro příslušnou část veřejné zakázky.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že v případě průtahů v průběhu zadávacího řízení, kdy by nebylo možné příslušnou část veřejné zakázky zrealizovat v termínu stanoveném poskytovatelem dotace, by velmi pravděpodobně došlo ze strany zadavatele ke zrušení celého případně dílčí částí zadávacího řízení.

# Místo plnění veřejné zakázky

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětné veřejné zakázky je staveniště dle projektové dokumentace stavby uvedené v přílohách této zadávací dokumentace.

## Prohlídka místa plnění

Vzhledem k tomu, že místa plnění jsou veřejně přístupná, zadavatel nebude organizovat prohlídku míst plnění. Prohlídka místa plnění může být organizována v případě, že o to dodavatel požádá.

# Kvalifikační předpoklady

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 50 odst. 1 ZVZ dodavatel, který:

- splní základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 ZVZ,

- splní profesní kvalifikační předpoklady podle ust. § 54 ZVZ,

- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 	zakázku, a

- splní technické kvalifikační předpoklady podle ust. § 56 ZVZ.

## Základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 ZVZ

| Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- |
| a) | který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; | Výpis z evidence Rejstříku trestů. Je-li dodavatel právnickou osobou, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě-dodavateli, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem členům statutárního orgánu takové právnické osoby; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. |
| b) | který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; | Výpis z evidence Rejstříku trestů. Je-li dodavatel právnickou osobou, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě-dodavateli, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem členům statutárního orgánu takové právnické osoby; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. |
| c) | který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| d) | vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| e) | který není v likvidaci; | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| f) | který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; | Potvrzení příslušného finančního úřadu. Prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| g) | který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. |
| h) | který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; | Potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení, příp. úřadu dle právního řádu země sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. |
| i) | který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (viz požadovaná odborná způsobilost dále u profesních kvalifikačních předpokladů); | Prohlášení dodavatele či přímo konkrétně odborně způsobilé osoby (osob), z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| j) | který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |
| k) | kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (ust. § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). | Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. |

## Profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54 ZVZ

| Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- |
| a) | výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán; | Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán. |
| b) | doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; | Doklady o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývající v plném rozsahu předmět této veřejné zakázky. |
| c) | doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. | Doklad osvědčující odbornou způsobilost v následujícím rozsahu: Pro část 1 veřejné zakázky: osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, tj. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ve vztahu k nejméně jedné osobě; Jedna osoba může prokazovat i více oprávnění dle požadavků dle tohoto bodu profesního kvalifikačního předpokladu. Pro část 2 veřejné zakázky: osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, tj. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ve vztahu k nejméně jedné osobě; Jedna osoba může prokazovat i více oprávnění dle požadavků dle tohoto bodu profesního kvalifikačního předpokladu. Pro část 3 veřejné zakázky: osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Mosty a inženýrské konstrukce“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, tj. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ve vztahu k nejméně jedné osobě; Jedna osoba může prokazovat i více oprávnění dle požadavků dle tohoto bodu profesního kvalifikačního předpokladu. Pro část 4 veřejné zakázky: osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Mosty a inženýrské konstrukce“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, tj. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ve vztahu k nejméně jedné osobě; Jedna osoba může prokazovat i více oprávnění dle požadavků dle tohoto bodu profesního kvalifikačního předpokladu. Pro část 5 veřejné zakázky: osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Mosty a inženýrské konstrukce“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, tj. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ve vztahu k nejméně jedné osobě; Jedna osoba může prokazovat i více oprávnění dle požadavků dle tohoto bodu profesního kvalifikačního předpokladu. Pro část 6 veřejné zakázky: osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Mosty a inženýrské konstrukce“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, tj. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ve vztahu k nejméně jedné osobě; Jedna osoba může prokazovat i více oprávnění dle požadavků dle tohoto bodu profesního kvalifikačního předpokladu. Pro část 7 veřejné zakázky: osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Mosty a inženýrské konstrukce“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě; doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, tj. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ve vztahu k nejméně jedné osobě; Jedna osoba může prokazovat i více oprávnění dle požadavků dle tohoto bodu profesního kvalifikačního předpokladu. |

## Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

## Dodavatel v souladu s  ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou dodavatele, z něhož bude vyplývat, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

## Technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 56 ZVZ

|  | Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží | Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prokázání |
| --- | --- | --- |
| a) | seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; osvědčení objednatelů musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně; | Ze seznamu významných stavebních prací musí vyplývat alespoň následující údaje: obchodní firma/název objednatele, předmět významné stavební práce, doba a místo realizace významné stavební práce, finanční objem významné stavební práce, je-li dále požadován kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné stavební práce ověřit, přičemž přílohami tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném a odborném provedení těchto stavebních prací. Z osvědčení (příp. seznamu významných stavebních prací) musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň tyto významné stavební práce: Pro část 1 veřejné zakázky: alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování komunikace v rozsahu nejméně 25.000 m2/stavba; a stavební práce, jejichž předmětem byla recyklace živičných vrstev za studena, přičemž byly realizovány (řádně ukončeny min. v referenční části) dodavatelem v rámci tří po sobě jdoucích měsíců (třeba i pro různé objednatele) a jejich celkový rozsah byl v součtu za uvedené období min. 10.000 m2/3 měsíce. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Pro část 2 veřejné zakázky: alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemních komunikací v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování komunikace v rozsahu nejméně 20.000 m2/stavba. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Pro část 3 veřejné zakázky: alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemních komunikací v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování komunikace v rozsahu nejméně 25.000 m2/stavba. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Pro část 4 veřejné zakázky: alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemních komunikací v objemu min. 3 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a alespoň 1 významná stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba či rekonstrukce opěrné zdi v rámci jedné stavby v objemu min. 800 tis. Kč bez DPH; a alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování komunikace v rozsahu nejméně 2.000 m2/stavba. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Pro část 5 veřejné zakázky: alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce mostu v objemu min. 5 mil. Kč bez DPH/každá stavba. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Pro část 6 veřejné zakázky: alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace v objemu min. 10 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce mostů v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a alespoň 1 významná stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba či rekonstrukce opěrné zdi v rámci jedné stavby v objemu min. 3 mil. Kč bez DPH; a alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování komunikace v rozsahu nejméně 10.000 m2/stavba. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Pro část 7 veřejné zakázky: alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemních komunikací v objemu min. 7 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce mostů v objemu min. 6 mil. Kč bez DPH/každá stavba. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. |
| b) | osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací; | Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje u příslušné osoby předložit vždy: • profesní životopis, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (u referenční zakázky uvede dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné splnění požadavku na zadavatele, a to včetně kontaktních údajů na objednatele takové zakázky); • údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu (v takovém případě uvede dodavatel v jakém) k dodavateli; a • doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání a odbornou způsobilost osob (VŠ diplom, příslušné osvědčení). Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které budou odpovědné za vedení realizace stavebních prací, a to v následujícím rozsahu: Pro část 1 veřejné zakázky: 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 3 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba. 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; úplné alespoň středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou technického směru; a praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro část 2 veřejné zakázky: 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 3 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; úplné alespoň středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou technického směru; a praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro část 3 veřejné zakázky: 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 3 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; úplné alespoň středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou technického směru; a praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro část 4 veřejné zakázky: 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 3 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace v objemu min. 3 mil. Kč bez DPH/každá stavba. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“ nebo „Mosty a inženýrské konstrukce“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 1 významné stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba či rekonstrukce opěrné zdi v objemu min. 800 tis. Kč bez DPH. 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; úplné alespoň středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou technického směru; a praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro část 5 veřejné zakázky: 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 3 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci mostu v objemu min. 5 mil. Kč bez DPH/každá stavba. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci mostu v objemu min. 5 mil. Kč bez DPH/každá stavba 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; úplné alespoň středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou technického směru; a praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro část 6 veřejné zakázky: 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 3 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace v objemu min. 10 mil. Kč bez DPH/každá stavba. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci mostů v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; úplné alespoň středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou technického směru; a praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro část 7 veřejné zakázky: 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 3 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace v objemu min. 7 mil. Kč bez DPH/každá stavba. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“; úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci mostů v objemu min. 6 mil. Kč bez DPH/každá stavba 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; úplné alespoň středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou technického směru; a praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. |

# Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů

## Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

## Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí vždy existovat ve lhůtě pro podání nabídek.

## Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

## Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

## Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

## Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

## Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

## Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ).

## Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ (prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) subdodavatelem, a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž prokazatelně vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí konkrétních věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

## Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

## Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.

## V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

## Důsledek nesplnění kvalifikace

## Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ust. § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení.

# Obchodní a platební podmínky

## Uchazeč je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění té části veřejné zakázky, pro niž podává nabídku.

## Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění (např. plnou moc) v nabídce.

## Uchazeč doplní příslušné údaje do přílohy č. 2 zadávací dokumentace „Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky“, podle toho, na kterou část veřejné zakázky podává nabídku, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče.

## Uchazeč je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně uchazeče, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče dostatečně určité. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou dodavatelé oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu zhotovitele (tj. nahrazení zkratky „zhotovitel“ zkratkou „zhotovitelé“), a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy.

## Uchazeč je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele(ů). V případě, že uchazeč v souladu s touto zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Uchazeč je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče; zadavatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

## Základní požadavky zadavatele

## Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává svou nabídku, a to v následujícím členění:

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně / DPH základní sazba 21% | Základ daně / DPH snížená sazba 15% | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |
| DPH |  |  |  |
| Cena vč. DPH |  |  |  |

## Nabídkovou cenu v uvedeném členění předloží uchazeč pro část veřejné zakázky, pro niž podává nabídku.

## Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese uchazeč. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.

## Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.

## Nabídková cena musí být v nabídce doložena položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr, který je součástí přílohy č. 1 této zadávací dokumentace). Veškeré položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace a ocenění. Výpočet nabídkové ceny musí být doložen včetně rekapitulací. Údaje v takto zpracovaném výpočtu nabídkové ceny považuje zadavatel za limitní a závazné pro účely plnění předmětné veřejné zakázky.

## Je-li v rámci některého z výkazu výměr uvedena rozpočtová rezerva (vyjádřená např. procentuální přirážkou), aniž by byl stanoven přesný účel jejího čerpání, uchazeči nebudou takovou rezervu do svých nabídkových cen zahrnovat a v příslušných výkazech výměr uvedou u této položky nulu (0). Je-li v rámci výkazu výměr uvedena položka „vedlejší rozpočtové náklady“, aniž by bylo stanoveno, jaký je její účel či co má být předmětem vedlejších rozpočtových nákladů, uchazeči nebudou vedlejší rozpočtové náklady do nabídkových cen zahrnovat a v příslušných výkazech výměr uvedou u této položky nulu (0).

## Případ, kdy nabídka nebude obsahovat položkový rozpočet vypracovaný podle této zadávací dokumentace, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

## Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

## Nabídková cena může být dále měněna pouze za podmínek vyplývajících z přílohy č. 2 této zadávací dokumentace.

# Hodnocení

## Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 a § 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií seřazených v sestupném pořadí dle jejich významu:

|  | Dílčí hodnotící kritérium | Váha |
| --- | --- | --- |
| A. | Nabídková cena bez DPH | 80 % |
| B. | Doba plnění | 20 % |

V rámci dílčího kritéria A. Nabídková cena bez DPH bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny pro příslušnou část veřejné zakázky v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v souladu s odst. 8.1. zadávací dokumentace.

V rámci dílčího kritéria B. Doba plnění bude zadavatelem hodnocena doba plnění pro provedení stavby, která je předmětem příslušné části veřejné zakázky. Hodnocena bude vždy doba uvedená povinně uchazečem v celých kalendářních dnech, která začne běžet vždy dnem převzetí staveniště uchazečem (vybraným dodavatelem) a skončí předání příslušné stavby (díla) bez vad a nedodělků zadavateli.

Součástí nabídky musí být i uvedení postupu při realizaci zakázky (každé příslušné části), ze kterého bude zřejmý reálný a kvalifikovaný postup příslušné rekonstrukce při dodržení nezbytných technologických přestávek (např. pro tuhnutí materiálu podložiskových bloků, betonů atp.). Pro tyto účely předloží uchazeč co možná nejpodrobnější harmonogram.

Údaje, které uchazeč nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro uchazeče závazné i z hlediska následného plnění smlouvy. Uchazeč je povinen údaje zapracovat přímo do návrhu smlouvy (doplnění na vyznačená místa v návrhu smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky). Případ, kdy nabídka nebude splňovat shora uvedené požadavky zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. § 71 a ust. § 76 zákona).

## Způsob hodnocení nabídek

## Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria.

V případě dílčího kritéria A. Nabídková cena bez DPH se jedná o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími; hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou dílčího kritéria.

V případě dílčího kritéria B. Doba plnění se jedná o kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími; hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou dílčího kritéria.

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích. Zaokrouhlováno bude na dvě desetinná místa.

Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek.

# Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

## Nabídky podávají dodavatelé, kteří prokázali splnění kvalifikace, a to písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a částí veřejné zakázky, pro které je nabídka podávána s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné dle ust. § 71 odst. 6 ZVZ vyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty nebo dle ust. § 71 odst. 7 ZVZ o tom, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku. Nabídka bude obsahovat v souladu s ust. § 68 ZVZ návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele.

## Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje).

## V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny

## identifikační údaje dodavatele v rozsahu uvedeném v ust. § 17 písm. d) ZVZ,

## kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy) mezi dodavatelem a zadavatelem, resp. osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi,

## údaj o tom, pro kterou část je nabídka podávána,

## nabídková cena pro část veřejné zakázky, pro niž uchazeč podává nabídku, v členění celková nabídková cena bez DPH, DPH, celková nabídková cena vč. DPH,

## příp. další údaje.

## Dodavatel předloží nabídku (v listinné verzi) v originále a případně (nepovinně) i v dalším 1 výtisku (kopii), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen, ostatní případné výtisky budou označeny jako „Kopie“. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o Originál či Kopii, též údaje dle ustanovení odst. 9.3. zadávací dokumentace. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou.

## Dodavatel předloží nabídku též případně na technickém nosiči dat (CD či DVD). Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. Na technickém nosiči dat dodavatel předloží zejména návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

## Nabídka musí být předložena v následující doporučené struktuře:

## krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele,

## obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,

## identifikační údaje subdodavatelů - prohlášení o subdodavatelích,

## seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

## má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

## prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (tj. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

## nabídková cena (v požadovaném členění pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává nabídku) a veškeré další údaje pro účely hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií,

## návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (pro příslušnou část veřejné zakázky),

## ostatní dokumenty, které mají dle dodavatele tvořit obsah nabídky,

## informace o celkovém počtu listů nabídky.

## Uvedené jednotlivé součásti nabídky dodavatel ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy (uvedené má doporučující charakter).

# Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.

# Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy msk@mt-legal.com k rukám osoby uvedené v odst. 1.2. této zadávací dokumentace. Žádost musí být zadavateli doručena v zákonné lhůtě. V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.

Zadavatel v zákonné lhůtě odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím e-mailu. V případě dodatečných informací k požadavkům na kvalifikaci má zadavatel tuto povinnost pouze vůči dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy současně uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:		do __. __ 2014, 10:00 hod.

Místo podání nabídek: 	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, Ostrava – Slezská Ostrava, na recepci (provozní doba v pracovní dny mezi 8.00 až 12.00 hodinou a 13.00 až 15.30 hodinou). Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. Obálku s nabídkou je nutno označit v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

# Otevírání obálek

## Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. bezprostředně po uplynutí lhůty uvedené v čl. 13 této zadávací dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v sídle zadavatele. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně však dvě osoby za uchazeče, které se prokáží plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo uchazeče – fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a kromě osob pověřených zadavatelem rovněž zástupci poskytovatele dotace. Místnost, v níž se bude konat otevírání obálek s nabídkami, bude účastníkům sdělena v týž den na recepci zadavatele.

# Požadavek na poskytnutí jistoty

## Výše požadované jistoty

## Zadavatel v souladu s ust. § 67 ZVZ požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši:

## pro část 1 VZ ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých)

## pro část 2 VZ ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých)

## pro část 3 VZ ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých)

## pro část 4 VZ ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

## pro část 5 VZ ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)

## pro část 6 VZ ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých)

## pro část 7 VZ ve výši 450.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých)

## Forma poskytnutí jistoty

## Jistota bude poskytnuta formou

## neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve smyslu ust. § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nebo

## formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo

## formou pojištění záruky dle ust. § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele je výpis z účtu uchazeče u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že uchazeč převedl částku ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele uvedený níže nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele. Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující: bankovní účet zadavatele č. 6015-1650676349, kód banky 0800. Variabilním symbolem platby bude IČ uchazeče, specifický symbol 201473, konstantní symbol 558.

## Kontakt na ověření složení jistoty: DiS. Jarmila Slívová, tel.: 595 622 914, e-mail: jarmila.slivova@kr-moravskoslezsky.cz

## Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.

# Výhrady zadavatele

## Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.

## Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZVZ.

## Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.

## Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

## Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

## Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavatelem použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ.

# Seznam příloh

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Sada příloh pro část 1 veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/475 Havířov – obchvat TIR“

- Příloha č. 1a - Technické podmínky a podklady podle ust. § 44 odst. 4 podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění -  projektová dokumentace staveb, technické podmínky staveb a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek pro plnění (v elektronické podobě)

- Příloha č. 1b - Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky

Sada příloh pro část 2 veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/01137 Petřkovice - Bobrovníky“

- Příloha č. 2a - Technické podmínky a podklady podle ust. § 44 odst. 4 podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění -  projektová dokumentace staveb, technické podmínky staveb a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek pro plnění (v elektronické podobě)

- Příloha č. 2b - Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky

Sada příloh pro část 3 veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice II/474 Jablunkov – Mosty u Jablunkova“

- Příloha č. 3a - Technické podmínky a podklady podle ust. § 44 odst. 4 podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění -  projektová dokumentace staveb, technické podmínky staveb a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek pro plnění (v elektronické podobě)

- Příloha č. 3b - Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky

Sada příloh pro část 4 veřejné zakázky „Rekonstrukce křižovatky III/4661 x III/4662 v Komárově“

- Příloha č. 4a - Technické podmínky a podklady podle ust. § 44 odst. 4 podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění -  projektová dokumentace staveb, technické podmínky staveb a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek pro plnění (v elektronické podobě)

- Příloha č. 4b - Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky

Sada příloh pro část 5 veřejné zakázky „Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu ev. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice“

- Příloha č. 5a - Technické podmínky a podklady podle ust. § 44 odst. 4 podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění -  projektová dokumentace staveb, technické podmínky staveb a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek pro plnění (v elektronické podobě)

- Příloha č. 5b - Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky

Sada příloh pro část 6 veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice – Štramberk“

- Příloha č. 6a - Technické podmínky a podklady podle ust. § 44 odst. 4 podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění -  projektová dokumentace staveb, technické podmínky staveb a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek pro plnění (v elektronické podobě)

- Příloha č. 6b - Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky

Sada příloh pro část 7 veřejné zakázky „Sil. II/459 rekonstrukce mostu event. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující sil. II/459“

- Příloha č. 7a - Technické podmínky a podklady podle ust. § 44 odst. 4 podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění -  projektová dokumentace staveb, technické podmínky staveb a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek pro plnění (v elektronické podobě)

- Příloha č. 7b - Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky

V Ostravě dne ... dubna 2014

Moravskoslezský kraj právně zastoupený MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Mgr. Barbara Duksová v. r. na základě plné moci

Příloha č. 1

Technické podmínky a podklady podle ust. § 44 odst. 4 ZVZ -  příslušná dokumentace, technické podmínky staveb a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v elektronické podobě)

Příloha č. 2

Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky

# Text boxes

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Silnice 2015 – 7 staveb“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 27 ZVZ

jejíž předběžné oznámení dle ust. § 86 ZVZ bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek  dne 7. 4. 2014, pod. ev. č. 7401011085070