# Plán Souvislých oprav na rok 2017 – SFDI

# Bruntál: 62,6 mil. Kč

# Frýdek-Místek: 62,8 mil. Kč

# Karviná: 36,1 mil. Kč

# Nový Jičín: 96,1 mil. Kč

# Opava: 31,0 mil. Kč

# Ostrava: 40,0 mil. Kč

# 22 akcí - celkem: 328,6 mil. Kč

# Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd na rok 2017 – hrazených z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

|  | Středisko Bruntál |
| --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 1 | III/4585 | Brantice 4,320 – 6,050 | 1 730 | 6,0 | 10,5 | rozvětvené síťové a podélné a příčné trhliny, plošné deformace, hloubková koroze, vysprávky, výtluky, olamování okrajů vozovky | PDPS | fréza 50 mm, RS-CA 150 mm, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm | 12,3 | velmi špatný stav, koordinace se stavbou chodníku obce |
| 2 | III/4525 | Světlá Hora 0,000 – 0,700 | 700 | 6,2 | 4,9 | celoplošně výrazné konstrukční poruchy, plošné deformace, vysprávky tvořící nepravidelné hrboly, výtluky | PDPS | fréza 50 mm, lokální vysprávky (30% plochy), ACO 11+ 50 mm | 5,6 | velmi špatný stav, koordinace s opravou chodníku obce |
| 3 | III/4451 | Tvrdkov – Ruda, I. etapa 22,539 – 23,539 | 1 000 | 5,4 | 5,5 | rozvětvené síťové a podélné a příčné trhliny, plošné deformace, hloubková koroze, vysprávky, výtluky, olamování okrajů vozovky | PDPS | RS-CA 150 mm, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm | 9,0 | velmi špatný stav |
| 4 | II/452 | Mezina- Razová, III. etapa 30,240-31,640 | 1400 | 8,2 | 11,5 | mozaikové, podélné a rozvětvené trhliny vysprávky tvořící nepravidelné hrboly, ztráta asf. tmelu | PDPS | fréza 100 mm, sanace 15 % plochy, vyrovnávka ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm | 14,2 | součástí stavební údržba 1 propustku |
| 5 | III/4591 | Krnov – Býkov II. etapa 1,220 – 2,890 | 1670 | 5,6 | 9,4 | rozvětvené podélné a síťové trhliny, plošné deformace, opotřebení a ztráta kameniva z nátěru, vysprávky, hrboly, olamování okrajů vozovky | PDPS | rozfrézování s doplněním kameniva, reprofilace, zhutnění, ACL 16 60 mm, ACO 11 50 mm | 12,1 | nevyhovující stav, součástí stavební údržba 2 ks propustků |
| 6 | III/45216 | Křišťanovice – hr. Ol. kraje 5.155 – 7,995 | 2840 | 4,0 | 11,5 | síťové trhliny, plošné deformace, vysprávky, výtluky, odlamování okrajů vozovky | PDPS | rozfrézování, reprofilace 150 mm, ŠD 150 mm, PMH 100 mm s prolitím asfaltem, dvouvrstvý nátěr | 9,4 | havarijní stav, zesílení krytu o 250 mm |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem Bruntál | 62,6 mil. Kč |  |

|  | Středisko Frýdek-Místek |
| --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 7 | III/01143 | Bystřice n. O. – Paseky 0,000 - 0,340 + 3,950 - 5,628 | 340 1730 | 7,2 7,3 | 2,5 12,6 | ztráta makrotextury, hloubková koroze, výtluky, vysprávky, mozaikové, příčné a podélné trhliny, nepravidelné hrboly, poklesy a deformace vozovky | PDPS | fréza 100 mm, lokální sanace, ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm RS-CA 150 mm, ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm | 19,9 | velmi špatný stav dokončení I. etapy |
| 8 | III/4761 | Komorní Lhotka 3,235 - 5,121 | 1 886 | 6,6 | 12,4 | rozvětvené síťové a podélné a příčné trhliny, hloubková koroze, vysprávky | PDPS | km 3,235-4,050 fréza 50-100 mm, lokální opravy, ACL 16-60 mm, ACO 11-40 mm km 4,050-5,121 fréza 50 mm, sanace do hloubky 400 mm ve vytypovaných úsecích, nové vrstvy vozovky, ACL 16-60 mm, ACO 11-40 mm | 15,0 | velmi špatný stav |
| 9 | II/648 | Frýdek - Dobrá 4,030 - 6,350 | 2 320 | 8,7 | 20,3 | výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, poklesy, nerovnosti | PDPS 04/2017 | fréza 90 mm, sanace (fréza 50 mm, ACP 16+ 50 mm), ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm | 19,2 | velmi špatný stav |
| 10 | III/48312 | Podolánky (Čeladná) 3,855 - 4,950 | 1 095 | 5,8 | 6,3 | koroze, vysprávky, nepravidelné hrboly, síťové trhliny | PDPS 03/2017 | frézování 50mm, RS-CA 180 mm, ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm | 8,7 | velmi špatný stav |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem Frýdek - Místek | 62,8 mil. Kč |  |

|  | Středisko Karviná |
| --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 11 | III/4753 | Marklovice 0,000 – 1,300 | 1 300 | 5,9 | 7,7 | koroze krytu, vysprávky, mozaikové, podélné a příčné trhliny, olamování okrajů, nerovnosti | PDPS | fréza 100 mm, lokální vysprávky na 25% plochy, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 50 mm | 8,1 | velmi špatný stav + špatné odvodnění |
| 12 | III/4724 | Rychvald, ul. Michálkovická 0,000 – 4,056 až po OK OVA | 4 056 | 6,8 7,4 | 28,0 | ztráta makrotextury, ztráta asf. tmelu, vysprávky tryskovou metodou, příčné a podélné trhliny - mozaikové, nepravidelné hrboly, koleje | PDPS 04/2017 | fréza 50 mm, RS-CA 150 mm (úsek 2000 m) lok. sanace ACP (ACL) 50 mm, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm | 28,0 | velmi špatný stav |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem Karviná | 36,1 mil. Kč |

|  | Středisko Nový Jičín |
| --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 13 | II/465 | Těškovice – hr. okresu – Výškovice 8,903 - 12,113 | 3 210 | 6,2 | 20,1 | ztráta asfaltového tmelu, hloubkové koroze, mozaikové a podélné trhliny, místní plošné deformace | PDPS | fréza 50 mm, lokální vysprávky ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 50 mm | 14,0 | velmi špatný stav okresy Opava + Nový Jičín |
| 14 | III/05715 | Bernartice n. O. – Hůrka 4,090 - 5,674 | 1 584 | 6,8 | 10,8 | mozaikové, podélné a příčné trhliny, hrboly, podél okrajů se místy vyskytují síťové trhliny s plošnými deformacemi | PDPS | fréza 50 mm, lokální vysprávky a sanace, ACP16+ 70 mm, ACO11+ 40 mm | 11,1 | velmi špatný stav |
| 15 | III/0489 + III/04810 | Hůrka – Jeseník 5,506 - 6,158 Jeseník – Mankovice 0,000 – 1,650 | 2 459 | 6,8 | 16,7 | vyjeté koleje, nepravidelné hrboly, síťové trhliny, hloubková koroze | PDPS | fréza 110 mm, lokální sanace, ACL16+ 70 mm ACO11+ 40 mm | 22,1 | velmi špatný stav |
| 16 | III/4804 | Jistebník 2,470 - 8,393 | 5923 | 6,1 | 36,0 | hloubková koroze, výtluky, mozaikové a podélné trhliny, nepravidelné hrboly, síťové trhliny | PDPS | fréza 40 mm, lokální vysprávky, ACO11+ 40 mm | 20,9 | velmi špatný stav |
| 17 | III/4808 | Dvorek - Skotnice 3,596 - 8,740 | 3564 | 6,2 | 20,8 | ztráta makrotextury, hloubkové koroze, mozaikové, síťové, příčné trhliny, místní pokles, plošná deformace | PDPS | Úsek I. fréza 60-100 mm, lokální vysprávky ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm Úsek II. fréza 20-50 mm lokální vysprávky a sanace ACO 11+ 50 mm Úsek III. fréza 50-100 mm, recyklace 160 mm ACL 16+ 60 mm ACO 11+ 40 mm | 28,0 | velmi špatný stav, vynechán úsek pro realizaci kanalizace v Mošnově v délce 1.580m |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem Nový Jičín | 96,1 mil. Kč |

|  | Středisko Opava |
| --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 18 | II/443 | Svatoňovice – St. Těchanovice 9,312 - 11,290 | 1 978 | 5,5 6,0 | 11,0 | rozvětvené trhliny, hloubková koroze krytu, četné vysprávky | PDPS | fréza 50 mm, reprofilace vyrovn. vrstvou, ACL 40 mm, ACO 40 mm | 7,3 | velmi špatný stav, navazuje na SROP 2004 |
| 19 | III/46016 | Mladecko -Hlavnice 0,335 – 3,806 | 3 471 | 5 5,5 | 18,5 | hloubková koroze, trhliny, četné vysprávky | PDPS | fréza 50 mm, lokální vysprávky, ACO 50 mm | 12,4 | včetně opravy propustku, samostatný projekt na ohlášení |
| 20 | III/4635 | Skřípov-Hrabství 0,000 - 3,252 | 3 252 | 5,5 6,0 | 18,4 | rozpad obrusné vrstvy, četné nehomogenní vysprávky, poruchy únosnosti, podélně uložené inženýrské sítě | PDPS | fréza 50 mm, sanace, reprofilace vyrovn. vrstvou, ACL 40 mm, (extravilán) ACO 50 mm | 11,3 | velmi špatný stav, včetně průtahu části obce Hrabství a části intravilánu ve Skřípově, + spoluúčast obce 958 tis. Kč |
|  | Celkem Opava | 31,0 mil. Kč |

|  | Středisko Ostrava |
| --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 21 | III/01135 | Ostrava, ul. Koblovská 0,000 – 1,962 | 1 962 | 6,5 7,0 | 14,8 | ztráta makrotextury, ztráta asf. tmelu, výtluky v obrusné vrstvě, příčné a podélné trhliny - mozaikové, nepravidelné hrboly, vysprávky v místě překopů inž. sítí | PDPS | fréza 100 mm, lok. poruchy ACP 16S 60 mm, ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm | 22,9 | velmi špatný stav, vč. opravy mostu ev.č. 01135-1, opěrné zdi v km 0,850 a 1,385 a 4x AZ |
| 22 | III/46612 | Dolní Lhota 1,647 – 3,262 | 1 615 | 6,0 6,6 | 11,7 | ztráta asf. tmelu, výtluky v obrusné vrstvě, hloubková koroze, podélné a příčné rozvětvené trhliny - mozaikové, vyjeté koleje, vysprávky v místě překopů po inž. sítích | PDPS | fréza 50 mm, lokální opravy a sanace po překopech – fréza 100 mm, ACL 16S 2x50 mm, oprava lokálních poruch ACL 16S 60 mm, ACO 11+ 50 mm | 17,1 | velmi špatný stav vč. opravy mostu ev.č. 46612-1 a propustku v km 1,676 |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem Ostrava 40,0 mil. Kč |

Vysvětlivky:

SO           souvislá oprava

ACL	      asfaltový beton pro ložní vrstvy

ACP	      asfaltový beton pro podkladní vrstvy

ACO	      asfaltový beton pro obrusné vrstvy

diagn.	      diagnostika návrhu opravy

PDPS        projektová dokumentace pro provedení stavby

RS-CA       recyklace za studena na místě

ŠD            štěrkodrť

PMH          penetrační makadam

AZ            autobusový záliv

asf.          asfaltový

lok.          lokální

konstr.     konstrukce

inž.          inženýrský