Příloha č.: 4 k materiálu č.: 8/4

Počet stran přílohy: 3

# STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE OSTATNÍCH STAVEB SILNIC SCHVÁLENÝCH VE VLÁDNÍCH HARMONOGRAMECH VÝSTAVBY SILNIC

Jedná se o soubor silničních staveb, které plní funkci přivaděčů ze stávajících silnic k napojením (MÚK) dálnice D1, rychlostní silnice R48, obchvaty sídel.

Stavba silnice I/56 Ostrava – Prodloužená Místecká

Stavba byla zprovozněna v 12/2012.

Stavba silnice I/67 Skřečoň – Bohumín obchvat

Stavba v plném rozsahu byla zprovozněna v 07/2012.

Stavba silnice I/57 Hladké Životice – obchvat

Stavba byla v plném rozsahu zprovozněna v 01/2011.

Silnice I/58 Příbor – obchvat

Stavba zprovozněna v 11/2011.

Silnice I/58 Příbor – Skotnice

Stavba je projektována v kategorii S 11,5/80 (délka 2,850 km). Jedná se o západní obchvat Skotnice napojený na R48 v MÚK Příbor, Západ, který převádí silnici I/58 mimo průtah Skotnicí a navazuje na stavbu I/58 Mošnov – obchvat, se kterým tvoří kapacitní napojení PZ Mošnov a Letiště Leoše Janáčka na nadřazenou síť. Součástí stavby jsou dále 4 mosty, 2 úpravy místních komunikací, 3 přeložky polních cest a 150 m dlouhý tunel Prchalov.

Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, zpracována dokumentace pro vydání stavebního povolení, probíhá stavební řízení.

Silnice I/58 Mošnov – obchvat

Stavba je projektována v kategorii S 11,5/80. Jedná se o západní obchvat Mošnova napojený na stavbu I/58 Příbor – Skotnice, se kterým tvoří kapacitní napojení průmyslové zóny Mošnov a Letiště Leoše Janáčka Ostrava na nadřazenou síť. Stavba současně převádí silnici I/58 mimo průtah Mošnovem a navazuje na stávající silnici I/58 na hranici obcí Mošnov a Petřvald. Součástí stavby jsou dvě MÚK, které budou zajišťovat kapacitní napojení PZ Mošnov a Letiště Leoše Janáčka ze severu (ostravský sjezd) a z jihu (příjezd od Studénky (D1)), dále přeložky silnic III. třídy, 4 místní komunikace, opěrné i protihlukové stěny.

Vydáno územní rozhodnutí.

Silnice I/67 Karviná, obchvat

Stavba je projektována v kategorii S 11,5/80 – tj. v ½ výhledového profilu. Jedná se o přeložku silnice I. třídy, která navazuje na jihozápadě města na stávající MÚK se silnicí I/59 (Ostravská) a pokračuje podél řeky Olše a Košicko-Bohumínské dráhy místní částí Darkov na jihovýchodní okraj města, kde navazuje na stávající silnici I/67. Přeložka odvádí tranzitní dopravu mimo zastavěnou část vnitřního města (ul. Ostravská a tř. 17. listopadu).

Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a zpracována dokumentace pro vydání stavebního povolení, vydáno dílčí stavební povolení. Příprava stavby je pozastavena, termín realizace je nejasný.

Havířov, obchvat (I/11)

Stavba je projektována v kategorii směrově dělené čtyřpruhové silnice původní předpoklad zařazení do tahu rychlostní silnice R67 byl revidován – ve smyslu Politiky územního rozvoje ČR se bude jednat o silnici I. třídy národního významu (S6). Funkčně se jedná se o soubor staveb, který obsahuje: rekonstrukci rondelu se stávající trasou silnice I/11; odtud vede ze severozápadní strany rekonstrukcí na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici v trase silnice II/475 do Dolní/Prostřední Suché a napojuje na tah budoucí rychlostní silnice R67 (Bohumín – Třanovice) vedený severně a východně od vlastního města; napojení města je zajištěno dalšími dvěmi MÚK (sil. II/475 a MK Dlouhá - 4742); soubor staveb doplňuje tzv. prodloužená Dlouhá třída, která napojuje páteřní komunikaci města (I/11 – Hlavní tř. a Dlouhá tř.).

Jedná se o stavbu, u které bylo vládním usnesením č. 1064/2007 uloženo ministrovi dopravy zapracovat návrh její realizace a financování do aktualizace Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury na r. 2008 – 2013 - bližší rozsah prací a časový harmonogram dosud není znám. V rámci studie R67 (Bohumín – Třanovice) byla v 07/2009 dopracována studie proveditelnosti a účelnosti stavby – předpokládá se další rozpracování v dopravnětechnickém uspořádání silnice I. třídy s tzv. omezeným přístupem (provoz výhradně mimoúrovňovými kříženími a napojeními).

Hradec n. Moravicí, obchvat (I/57)

Stavba je projektována v kategorii směrově nedělené dvoupruhové komunikace. Jedná se o vyvedení tranzitní dopravy z vlastního území města, místní části Kajlovec a obce Branka východním obchvatem.

Jedná se o stavbu, u které bylo vládním usnesením č. 1064/2007 uloženo ministrovi dopravy zapracovat návrh její realizace a financování do aktualizace Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury na r. 2008 - bližší rozsah prací a časový harmonogram dosud není znám.

Silnice I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa

Stavba je projektována v kategorii S11,5/80 – jedná se o směrově nedělenou dvoupruhovou silnici I. třídy s možností napojení na výhledový severní obchvat města Bruntálu a výhledovou přeložku silnice I/11. Stavba začíná jižně od Bruntálu, kde se napojuje prostřednictvím MÚK Bruntál – jih na stávající silnici I/45 vedenou do Olomouce. Dále je trasa vedena severovýchodním směrem přes železniční trať Olomouc hl. nádraží – Krnov, kříží estakádou údolí Černého potoka se silnicí II/452, prochází sedlem Zaječího vrchu, pokračuje po západním úbočí kopce Kozinec, podchází vyvolanou přeložku silnice I/11 západně od Žlutého kopce, prostřednictvím MÚK Žlutý kopec je přeložka silnice I/45 současně propojena se stávající silnicí I/11, stavba dále pokračuje na sever, podchází opět železniční trať Olomouc hl. nádraží – Krnov a napojuje se na trasu silnice I/45 (napojení obchvatu Oborné) vedoucí do Krnova; MÚK Oborná zajistí napojení stávající Krnovské ulice na silnici I/45.

Na stavbu je zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR a vydáno územního rozhodnutí, které nabylo právní moc dne 9. 12. 2008.